##### SUMMARY

##### Introduction

Anthropogenic activities realized in river basins may result in a deterioration of water quality with detrimental effects on the ecosystems. Therefore, the use of such polluted water for drinking purposes, irrigation, industrial use, and fishing or for recreation can be limited and ecological functioning threatened. In the decision making processes of water management authorities is important to have sufficient and reliable information on water quality status.

##### Objectives

The national surface water quality monitoring programme in the Slovak Republic has started in 1963. Since 1981 Slovak Hydrometeorological Institute has been responsible for the surface water quality monitoring and assessment. Its main objectives are as follows:

- characterization of the present state of surface water quality in Slovak Republic,

- identification and quantification of the main problems of water pollution,

- evaluation of trends in surface water quality in Slovak Republic,

- provision of information on water quality for decision making processes of water management authorities, provision of information to public and different international organizations as ICPDR, EEA and OECD,

- controlling meeting the imission criteria for surface water quality based on the Regulation No. 221/2005,

- evaluation of water status against criteria given according to the different water uses,

- reporting to the EU.

##### Network design

In the year 2007 the national surface water quality monitoring in SR has been divided into 3 categories: surveillance monitoring, operational monitoring and monitoring of protected areas. This division is in compliance with the Regulation No. 221/2005 on evaluation and monitoring of surface and groundwater, national water register and water balance. Surface water quality was monitored according to the reduced version of the Programme of water status monitoring in 2007. Some of the sampling sites have been monitored for more (different) purposes, hence the water quality evaluation according to the Slovak national standard 75 7221 and National regulation 296/2005 has been done only for 124 sampling sites.

The monitoring frequency of given determinands was different in the period 2006-2007, ranging between 1 - 24 times per year. Determinands with lower monitoring frequency are biological determinants, heavy metals and specific organic substances.

The Water Act No. 364/2004 Z.z divides the Slovakia territory into two international river basins Vistula and Danube, which are then divided into river basins of Poprad, Dunajec, further more Dunaj and Morava, Váh (including Malý Dunaj) and Nitra, Hron, Ipeľ and Slaná, Bodrog, Hornád and Bodva. According to this division the assessment of surface water quality in period 2006-2007 has been done.

##### Assessment of surface water quality

The results of the laboratory analyses (physical-chemical, chemical, biological, microbiological determinants and on chosen sampling sites also radioactivity determinands) are processed in compliance with the national standard STN 75 7221 „Surface water quality”. Validity of this standard was cancelled by the Slovak institute of technical normalization by 01.03.2007. When writing this publication STN 75 7221 was not replaced by another document on water quality evaluation using the system of 5 water quality classes. In this time we have not possibility to use new classification, therefore the data used in this yearbook was assessed according the Slovak national standard 75 7221 (the old one)  and National regulation 296/2005.

New classification schemes should respect the requirements of EU (Water Framework Directive 2000/60/EC) on assessing the ecological water status based primarily on biological quality parameters; the physical-chemical and hydromorphological parameters are supporting parameters. Chemical water status is expressed by the concentrations of the priority substances. Worse of the ecological and chemical states defines the general surface water status.

In this yearbook the surface water quality was assessed by using Slovak Technical Standard STN 75 7221 "Classification of surface water quality" and National regulation 296/2005.

Five classes are used in the national classification system. The first class represents very clean and the fifth one very highly polluted water. For each determinand "characteristic value" representing 90% probability of not being exceeded is calculated (in case of pH also "characteristic value" 10% is calculated, in case of O2  only 10% is calculated). The characteristic value is calculated from 24 measurements. It means that water quality data from a 2 years period are used for classification. By comparing the characteristic values with the limit values given for each class by the STN 75 7221 a particular determinand is assigned into one of 5 classes of water quality. The final water quality classification is based on the most unfavourable determinand. In this period characteristic values is compared with values for surface water  in Government Regulation No. 296/2005 Z.z. Establishing Qualitative targets for surface Waters and Limit Values of Pollution Indicators of Wastewater and Special Waters. In preparation is classification which accordance with Water Framework Directive 
(2000/60/CE -WFD).

The evaluation is published in the yearbook "Surface Water Quality in the Slovak Republic".

Amount of monitored surface water quality sampling sites in the year 2007

| River Basin District | River Basin | Number of Sampling sites | Monitored river length (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. DUNAJ | Morava | 10 | 325,7 |
|  | Dona | 10 | 184,1 |
| II. VÁH | Váh | 30 | 1083,6 |
|  | Nitra | 9 | 337,2 |
| III. HRON | Hron | 10 | 358,5 |
|  | Ipeľ | 10 | 392,4 |
|  | Slaná | 5 | 224,1 |
| IV. BODROG | Bodrog | 19 | 627,3 |
| V. HORNÁD | Hornád | 13 | 494,2 |
|  | Bodva | 4 | 127,4 |
| VI. DUNAJEC A POPRAD | Dunajec | 1 | 16,9 |
|  | Poprad | 3 | 142,6 |
| Slovakia summary |  | 124 | 4314 |

In Slovakia the river length (of river basins > 5 km2) represents 24 777 km [1]. In the year 2007 monitored length represented 4314 km, what means 17, 41 % of the total length of rivers in Slovakia, but most important water courses are included.

##### Surface water quality in Slovak Republic

In this classification of surface water will be changed with Water Framework Directive (2000/60/CE -WFD). In preparation is new classification schem. This time values are compared with values for surface water  in Government Regulation No. 296/2005 Z.z. Establishing Qualitative targets for surface Waters and Limit Values of Pollution Indicators of Wastewater and Special Waters.

Requested values in Government Regulation No. 296/2005 were fulfilled in 100 % for physical-chemical parameters as: TOC, Sulphate, Magnesium, Calcium, Anionic active surfactants, Cyanides, Copper, Zinc, Chromium, Nickel and some of organic pollutants. Values were exceeding for aluminum and selenium (100 %), also in many monitoring points were exceeding values for AOX and chloroform. Microbiological parameters were frequently exceeding values for fecal streptococci, total coliforms and fecal coliforms bacteria.

Trichloroethylene and tetrachloroethylene were not classified, because LOQ limit was higher than value in Government Regulation No. 296/2005. Through that in 14 monitoring points values for trichloroethylene were higher than LOQ and limit in Government Regulation No. 296/2005. Classification is in chapter 4, table 4.1.

The most polluted of monitored streams are Myjava, Mláka in the Morava river basin, Trnávka, Dolný Dudváh in the Váh river basin, river Nitra, in Nitra river basin, Slatina and Zolná in the Hron river basin, Krivánsky potok, Krtíš in the Ipeľ river basin, Torysa, and Sokoliansky potok in Hornád river basin and Trnávka, in the Bodrog river basin. The reasons of pollution in these streams are industrial point sources and municipal waste waters from cities and villages. It has to be taken into account that tributaries are monitored mainly at this mouth where are demonstrated all anthropogenic influences along the streams (besides these polluted streams are predominantly small rivers which do not have sufficient dilution capacity regarding discharged pollution).

Publikácia „Kvalita povrchových vôd na Slovensku v rokoch 2006-2007“ uvádza prehľad vyhodnotenia národného monitoringu kvality povrchových vôd (tokov) Slovenska.

Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km [1]. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2007 predstavuje 4 314 km, čo tvorí 17,41 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky sú v nej zahrnuté.

Spracovanie údajov o kvalite vody nadväzuje na sled predchádzajúcich ročeniek, vychádzajúcich od roku 1963. V rokoch 1963-1967 boli publikované spolu s Českou republikou v Prahe. V roku 1968 bola vydaná prvá samostatná ročenka pre Slovensko. V rokoch 1968-1975 bola ročenka vydávaná Vodorozvojom Bratislava, v rokoch 1976-1980 Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave. Od roku 1981 až dodnes publikáciu vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v Bratislave, ktorý má archivované údaje za celé pozorované obdobie od roku 1963.

Výsledky laboratórnych rozborov vody (fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické ukazovatele a vo vybraných miestach odberov ukazovatele rádioaktivity) sú spracované podľa STN 75 7221 [2] „Kvalita povrchových vôd.“ Platnosť tejto normy bola Slovenským ústavom technickej normalizácie ku dňu 01.03.2007 zrušená. V dobe spracovania tejto publikácie nebola norma STN 75 7221 nahradená iným dokumentom pre hodnotenie tokov systémom tried kvality.

Slovenská republika sa vstupom do EÚ zaviazala plniť požiadavky spoločenstva v oblasti ochrany, využívania, hodnotenia a monitorovania stavu vôd zastrešené rámcovým dokumentom známym pod názvom Rámcová smernica o vode - RSV (Water Framework Directive 2000/60/EC). Rámcová smernica bola transponovaná do vodného zákona 
č. 364/2004 Z.z. a Vyhlášky č. 221/2005 Z.z. Kvalita vody sa má hodnotiť primárne cez biologické ukazovatele ako sú makrozoobentos (bentické bezstavovce), fytobentos (bentické rozsievky a nárasty baktérií), ryby a makrofyty, fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality sú podpornými prvkami v hodnotení ekologického stavu vôd, ktorý sa vyjadruje piatimi triedami kvality (od veľmi dobrého stavu po veľmi zlý). Koncentrácie prioritných látok vo vode definujú chemický stav vôd vyjadrený iba dvomi triedami kvality: dobrý/zlý. Horší zo stavov ekologický & chemický udáva výsledný stav vôd, od ktorého sa odvíjajú ďalšie aktivity súvisiace s dosiahnutím jedného z environmentálnych cieľov kvality podľa RSV - dosiahnuť dobrý stav vôd pre všetky vodné útvary (pri povrchových vodách s plochou povodia nad 10 km2) do roku 2015. Nový prístup k hodnoteniu vôd vyžaduje zavedenie nových klasifikačných schém. Ich zavedenie do praxe sa predpokladá  od roku 2008.

Na základe usmernenia z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 8.8.2008, kde sa hovorí: „Slovenská republika sa v súčasnosti nachádza v štádiu zmien v oblasti hodnotenia stavu povrchových vôd. Tieto zmeny vyplývajú z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode  a súvisiacich smerníc Európskej únie v sektore voda.

V tomto prechodnom období je potrebné v záujme zachovania určitej kontinuity vyhodnotiť kvalitu povrchových vôd podľa doterajšieho spôsobu hodnotenia s výnimkou klasifikácie.

Klasifikáciu treba vykonať v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. [3], ktorým sa ustanovujú požiadavky na  hodnotenie stavu povrchových vôd. Z tohto dôvodu boli jednotlivé miesta odberov a jednotlivé ukazovatele vyhodnotené podľa horeuvedeného nariadenia s tým, že boli vypočítané hodnoty c90  za dvojročie 2006-2007 podľa STN 75 7221 a tieto boli porovnané s limitmi v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z.. Zároveň boli jednotlivé ukazovatele vyhodnotené do tried kvality podľa STN 75 7221.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách [4] zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd činnosť, pri ktorej sa zabezpečujú  podklady  potrebné na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd  sa komplexne vykonáva v povodiach, v čiastkových povodiach a v budúcnosti aj vo vodných útvaroch.

Hlavné ciele sledovania kvality povrchových vôd

- poznanie súčasného stavu kvality povrchových vôd v SR,

- identifikácia a kvantifikácia hlavných problémov znečistenia,

- zhodnotenie trendov vývoja kvality povrchových vôd SR,

- definovanie kontroly dodržiavania predpísaných imisných kritérií kvality povrchových vôd uvedených v Nariadení vlády 296/2005 Z. z.,

- poskytovanie podkladov pre orgány štátnej vodnej správy v ich rozhodovacom procese,

- poskytovanie údajov verejnosti,

- hodnotenie súladu stavu vôd s kritériami na ne danými pre rôzne spôsoby využívania,

- príprava podkladov pre podávanie správ EÚ,

- poskytovanie údajov medzinárodným organizáciám ako sú Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (MKOD), Európska agentúra životného prostredia (EEA), OECD.

V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 221/2005 z 29. apríla 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii sa monitorovanie stavu povrchovej vody člení na:

- základné,

- prevádzkové,

- prieskumné,

- chránených území.

Základné monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom základných monitorovacích sietí. Cieľom základného monitorovania je získavanie informácií na:

  - overenie hodnotenia dôsledku vplyvov ľudskej činnosti na stav povrchovej vody,

  - navrhovanie monitorovacích programov,

  - hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a zmien spôsobených ľudskou činnosťou,

  - účely vodnej bilancie.

Prevádzkové monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom účelových sietí. Cieľom prevádzkového monitorovania je:

- zisťovanie stavu tých útvarov povrchovej vody, ktoré boli identifikované ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia ich environmentálnych cieľov,

- sledovanie a vyhodnocovanie zmien stavu útvarov povrchovej vody, ktoré vyplynú z realizácie programov opatrení,

- sledovanie množstva a kvality povrchovej vody a ich ovplyvňovanie pri nakladaní s vodami a pre vodnú bilanciu,

- sledovanie množstva a kvality povrchovej vody na zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov.

Cieľom prieskumného monitorovania je zistenie:

- neznámej príčiny zhoršenia ukazovateľov sledovaných vo vodnom prostredí,

- príčiny, prečo vodný útvar povrchovej vody alebo vodné útvary povrchovej vody nedosahujú environmentálne ciele, keď základné monitorovanie preukáže, že environmentálne ciele určené pre vodný útvar povrchovej vody sa pravdepodobne nedosiahnu a prevádzkové monitorovanie sa ešte nezačalo,

- rozsahu a dôsledkov mimoriadneho zhoršenia kvality, alebo mimoriadneho ohrozenia kvality povrchovej vody.

Výber a frekvencie ukazovateľov kvality vody pre Program monitorovania na rok 2007 boli prispôsobené požiadavkám, ktoré vyplývajú z domácich právnych predpisov.  Prihliadalo sa na to, aby výsledky poskytli dostatočné informácie pre:

- posúdenie možnosti dosiahnutia environmentálnych cieľov,

- kvalitatívnu vodohospodársku bilanciu,

- požiadavky medzinárodného cezhraničného monitoringu Dunaja,

- sledovanie hraničných vôd s Maďarskom, Poľskom, Ukrajinou, Rakúskom a Českou republikou,

- požiadavky správcu toku,

- posúdenie stavu vodárenských tokov,

- pre zhodnotenie kvality povrchových vôd v citlivých a zraniteľných oblastiach z hľadiska eutrofizácie,

- sledovanie vplyvu prevádzky vodného diela Gabčíkovo na vodu ako zložku prírodného prostredia,

- pre poznanie vybraných biologických prvkov kvality v toku,

- pre poznanie výskytu nebezpečných látok v tokoch.

Výber miest odberov, jednotlivých ukazovateľov kvality vody a frekvencie ich sledovania v roku 2007 sú dané dokumentom „Program monitorovania stavu vôd v roku 2007,“ ktorý bol vypracovaný v gescii Ministerstva životného prostredia SR. V súlade so záznamom z rokovania k problematike prípravy Programu  monitorovania stavu vôd v roku 2007 zo dňa 03.08.2006 bol Program monitoringu navrhnutý pre tzv. optimálny variant, ktorý predstavoval rozsah monitorovacích prác zabezpečujúci plnenie požiadaviek Smernice 2000/60/EHS transponovanej Zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a Vyhláškou MŽP SR č. 221/2005 Z.z. Rozsah sledovaných ukazovateľov a frekvencie pozorovaní sú definované usmerneniami v zmysle požiadaviek EK. Keďže finančné nároky na realizáciu všetkých monitorovacích prác prekračovali financie pridelené pre rok 2007, bolo potrebné pristúpiť k úpravám a redukcii  Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007.

Monitoring v roku 2007 prebehol v redukovanej verzii avšak po získaní ďalších financií sa počet miest odberov zvýšil. Do hodnotenia tejto ročenky bolo zahrnutých 124 odberových miest z toho sa 30 odberových miest sledovalo na hraničných tokoch.

V roku 2007 bola sledovaná biota a to makrozoobentos a fytobentos (bentické rozsievky), v čase uzávierky tejto ročenky neboli pozorované dáta k dispozícii, z tohto dôvodu index saprobity makrozoobentosu a fytobentosu pre rok 2007 neuvádzame.

SHMÚ je v zmysle Vyhlášky č. 221/2005 Z.z. zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie kvality a kvantity povrchových vôd. Údaje o prietokoch v sledovaných tokoch poskytujú pracoviská SHMÚ v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Odbery vzoriek a analýzy boli v rokoch 2006 a 2007 vykonávané na pracoviskách Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice (SVP, š.p., OZ) a  Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) - Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave. Obe inštitúcie vykonávajú odbery i analýzy v zmysle spomínanej Vyhlášky č. 221/2005 Z.z.

1.	SPÔSOB  ULOŽENIA  ÚDAJOV  V  DATABÁZE

A  VYSVETLENIE  POUŽITÝCH  SYMBOLOV

Údaje o kvalite povrchových vôd za celé Slovensko sú uložené v databáze servera Microsoft SQL na Odbore kvantity a kvality povrchových vôd, SHMÚ v Bratislave. Výstupné zostavy, ktoré sú základným podkladom pre vyhodnotenie kvality povrchových vôd, sú vytvorené vo vývojovom prostredí MAGIC.

1.1	Evidencia miest odberov vzoriek

Na evidenciu miesta odberu slúži 8-miestne evidenčné číslo (NEC), ktoré obsahuje symbol hlavných tokov SR, spôsob nakladania s vodami, číselné označenie miest odberov a vodomerných staníc, ...

1.2	Riečny kilometer

Udáva polohu miesta odberu na toku. Číselná hodnota začína v ústí (od 0,0) a postupuje proti toku k prameňu. Tento spôsob bol použitý aj v prípade hraničných tokov (označené *), kde však daná kilometráž nezodpovedá tej skutočnej. Týka sa to hraničných tokov, pri ktorých sa nezohľadňujú rkm daného toku aj na území susedného štátu. Výnimku tvorí len hraničný tok Dunaj, kde bola ponechaná skutočná kilometráž.

Názov toku a riečny kilometer je uvádzaný podľa Vodohospodárskych máp                  (M 1:50 000, 3. vydanie). Na SHMÚ bol vydaný k 2. vydaniu Aktualizovaný hydrologický zoznam tokov a plôch povodí na území Slovenska [5]. Názvy tokov boli schválené názvoslovnou komisiou Slovenského úradu geodézie a kartografie. K 3. vydaniu takýto zoznam zatiaľ nebol vydaný.

  - Hydrologické charakteristiky

Kvantitatívne hydrologické charakteristiky sú udávané podľa STN 75 1400. Uvedené údaje (Q355, Q270, Qa a Q1) platia pre prirodzený režim povrchového odtoku.

| Q355 - | [m3.s-1] | priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený priemerne počas 355 dní v roku |
| --- | --- | --- |
| Q270 - | [m3.s-1] | priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený priemerne počas 270 dní v roku |
| Qa - | [m3.s-1] | dlhodobý priemerný prietok |
| Q1 - | [m3.s-1] | maximálny prietok dosiahnutý alebo prekročený raz za rok (jednoročný prietok) |
| Qzar | [m3.s-1] | zaručený prietok - minimálny povolený prietok |

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené miesta odberov, ktoré sa nachádzajú pod vodnými nádržami, a preto v týchto miestach neplatí prirodzený režim povrchového odtoku, ale ovplyvnený režim   (Qzar). Zaručené prietoky poskytuje SVP, š.p., OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ Banská Bystrica a OZ Košice.

| NEC | Miesto odberu | riečny km |  | SVP, š.p.,OZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M128040D | Mláka - pod Dev.Novou Vsou | 0,5 | Qzar | SVP, š.p., OZ Bratislava |  |
| W610500D | Malý Dunaj - Malinovo | 114,7 | Qzar |  |  |
| W613500D | Malý Dunaj - Jelka | 81,5 | Qzar |  |  |
| W627510D | Čierna voda - Senec | 31,9 | Qzar |  |  |
| W673000D | Čierna voda - Čierna Voda | 4,8 | Qzar |  |  |
| W744510D | Malý Dunaj - Kolárovo | 2,5 | Qzar |  |  |
| V045000D | Váh - Lisková | 324,9 | Qzar | SVP, š.p., OZ Piešťany |  |
| V055010D | Váh - Hubová | 308,8 | Qzar |  |  |
| V071510D | Orava - pod VN Tvrdošín | 57,5 | Qzar |  |  |
| V095510D | Orava - Kraľovany | 0,3 | Qzar |  |  |
| V097000D | Váh - pod Krpeľanmi | 294,2 | Qzar |  |  |
| V146500D | Váh - Dubná Skala | 270,3 | Qzar |  |  |
| V179510D | Váh - Budatín | 252,7 | Qzar |  |  |
| V201010D | Váh - pod VN Hričov | 246,0 | Qzar |  |  |
| V238010D | Váh - Púchov | 204,3 | Qzar |  |  |
| V744500D | Váh - Kolárovo | 26,4 | Qzar |  |  |
| N598520D | Malá Nitra - pod Šuranmi | 0,8 | Qzar |  |  |
| R153500D | Slatina - ústie | 0,3 | Qzar | SVP, š.p., OZ B. Bystrica |  |
| I004020D | Ipeľ - pod VN Málinec | 193,5 | Qzar |  |  |
| I066010D | Krivánsky p. - nad Lučencom | 5,4 | Qzar |  |  |
| I066020D | Krivánsky p. - pod Lučencom | 4,2 | Qzar | SVP,š.p.,OZ Banská Bystrica |  |
| S145010D | Rimava - Hnúšťa | 58,0 | Qzar |  |  |
| S011000D | Slaná - nad Rožňavou | 55,3 |  |  | Prietoky sú ovplyvnené |
| S017010D | Slaná - pod Rožňavou | 49,2 |  |  | prevodom vody z Hnilca |
| S053000D | Slaná - Čoltovo | 28,3 |  |  |  |
| S131010R | Slaná - Sajópuspoki | 0,0 |  |  |  |
| H120000D | Hornád - Malá Lodina | 64,8 | Qzar | SVP, š.p., OZ Košice |  |
| B117000D | Šíravský kanál - ústie | 4,5 | Qzar |  |  |
| B208000D | Zálužický kanál - pod Šíravou | 2,5 | Qzar |  |  |
| B127000D | Laborec - Lastomír | 31,0 | Qzar |  |  |
| B343000D | VN Domaša - priehradný múr | 72,3 | Qzar |  |  |
| B400010D | Ondava - Nižný Hrušov | 42,0 | Qzar |  |  |

1.4	 Zoznam sledovaných ukazovateľov podľa STN 75 7221

Výsledky laboratórnych rozborov vody (fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické ukazovatele a vo vybraných miestach odberov ukazovatele rádioaktivity) sú spracované podľa STN 75 7221 „Kvalita povrchových vôd“ a podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z.

Ukazovatele uvádzané v tejto publikácii sú zatriedené do tried kvality  podľa STN 75 7221, avšak nie sú zatriedené  do 8 skupín ukazovateľov A až H. Okrem toho sa uvádzajú aj neklasifikované ukazovatele - tieto sú v danom mieste odberu sledované, ale nie sú uvedené v norme, prípadne v nariadení vlády 296/2005 a preto nie sú vyhodnotené a zaradené do tried kvality povrchových vôd, prípadne nie sú vyhodnotené, či vyhovujú limitu nariadenia alebo ho prekračujú.

Tabuľka 1.6 uvádza Zoznam sledovaných ukazovateľov za rok 2007

V prílohe 1 je uvedený zoznam vyhodnotených miest odberov kvality povrchových vôd za obdobie 2006-2007 podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z. a STN 75 7221 (IV. a V. trieda kvality) v tabuľké sú uvedené ukazovatele pre jednotlivé miesta odberov, ktoré prekročujú limity podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z. a  ukazovatele, ktoré boli vyhodnotenie do IV. a V. triedy kvality.

Mapové zobrazenie sledovaných miest odberov kvality povrchových vôd za rok 2007 je v prílohe 2,  Mapa č.1.

V prílohe 3 sú mapy (Mapa č. 2-10), kde sú vyhodnotené  jednotlivé miesta odberov pre jednotlivé ukazovatele (BSK5 (ATM), ChSKCr, pH, Pcelk, Ncelk,  chlorofyl „a“, koliformné baktérie, Hg, Zn) či spĺňajú limit podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z. alebo ho prekračujú. Miesta odberov, kde je výsledná hodnota (hodnota c90  vypočítaná za obdobie rokov 2006-2007 podľa STN 75 7221) nižšia alebo rovná limitu NV, je označené modrou farbou a miesto odberu, kde výsledná hodnota je vyššia ako limit, je označené červenou farbou.

1.5     Vysvetlenie symbolov v tabuľkách „Klasifikácia kvality povrchových vôd“

1. Trieda kvality podľa STN 75 7221 – na základe výpočtu c90  za obdobie rokov 2006-2007 sa hodnota podľa limitov normy zatriedi do triedy kvality.

2. Hodnota podľa NV SR 296/2005 Z.z. – limitné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele podľa NV SR č. 296/2005 Z.z.

3. Hodnotenie podľa NV SR 296/2005 Z.z. – podľa STN 75 7221 vypočítaná hodnota c90 pre každý ukazovateľ, sa porovná s danou limitnou hodnotou podľa NV SR č. 296/2005 Z.z. Ak je hodnota c90  menšia alebo rovná limitnej hodnote, tak je v riadku označenie „A“ (splnenie požiadaviek NV SR č. 296/2005 Z.z.)., ak hodnota c90  je vyššia ako limitná hodnota, tak je v riadku označenie „N“ (nesplnenie požiadaviek NV SR č. 296/2005 Z.z.). 
V prípade rozpusteného kyslíka, musí byť hodnota vyššia, ako uvedený limit podľa NV SR č. 296/2005 Z.z.

2.	SPÔSOB HODNOTENIA KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD

V MIESTACH ODBEROV VZORIEK

V súčasnosti sa SR nachádza v štádiu zmien v hodnotení stavu povrchových vôd podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES. V minulosti sa ako primárny nástroj pre hodnotenie kvality vôd používala STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd,“ ktorá bola Slovenským ústavom technickej normalizácie dňom  01.03. 2007 zrušená.

V tomto prechodnom období bolo hodnotenie uskutočnené podľa nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, tu sa hovorí, že na hodnotenie kvality povrchových vôd sa používajú postupy podľa STN 75 7220 a STN 75 7221.

Podľa normy STN 75 7221 sa kvalita povrchových vôd zaraďuje na základe jednotlivých ukazovateľov do tried kvalít s použitím sústavy medzných hodnôt uvedených tried.

Zaradenie kvality povrchovej vody sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %), v prípade rozpusteného O2 porovnaním vypočítaných charakteristických hodnôt s pravdepodobnosťou neprekročenia 10%. Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v tabuľke 1.6.

Charakteristická hodnota a jej spôsob výpočtu závisí od početnosti sledovania:

- Ak je početnosť kontroly 24 a viac odberov, charakteristická hodnota zodpovedá hodnote 90- percentilu (c90). Hodnota c90 je charakteristická hodnota ukazovateľa kvality vody s pravdepodobnosťou neprekročenia 90 %, hodnota ukazovateľa rozpusteného kyslíka je s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 %. Početnosť v sledovaných miestach odberov je zväčša 12-krát ročne, preto je potrebné pre výpočet charakteristickej hodnoty spojiť výsledky odberov za 2 roky. Klasifikácia sa preto vzťahuje na dané dvojročie.

- Ak je početnosť kontroly za dané obdobie od 11 do 23 odberov, charakteristická hodnota sa určí ako priemer troch najnepriaznivejších hodnôt.

- Pri početnosti kontroly nižšej ako 11 odberov je charakteristickou hodnotou maximálna hodnota.

Podľa STN 75 7221 vypočítaná charakteristická hodnota za dvojročie 2006 a 2007 bola porovnávaná s limitmi pre jednotlivé ukazovatele a jednotlivé triedy kvality podľa uvedenej normy (triedy I.-V.) a zároveň bola tá istá vypočítaná charakteristická hodnota porovnávaná s limitnými hodnotami podľa Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. Výstupné zostavy klasifikácie miest odberov vzoriek podľa Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. a STN 75 7221 sú uvedené v kapitole III.

V tejto zostave sú vypočítané pre jednotlivé ukazovatele nasledovné charakteristiky:

- priemerná hodnota za sledované roky (rok 2006 a rok 2007)

- počet meraní za dvojročie (2006-2007)

- minimálna hodnota za  dvojročie (2006-2007)

- maximálna hodnota  za dvojročie (2006-2007)

- medián za dvojročie (2006-2007)

- charakteristická hodnota

- trieda kvality podľa STN 75 7221

- limitná hodnota podľa Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. (príloha 1)

- výsledok hodnotenia podľa Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. (A-vyhovuje limitu, N-prekračuje limit).

Povrchové vody sú zaraďované podľa STN 75 7221do 5 tried kvality:

I.   trieda - veľmi čistá voda

II.  trieda - čistá voda

III. trieda - znečistená voda

IV. trieda - silne znečistená voda

V.  trieda - veľmi silne znečistená voda

Vysvetlenie druhov jednotlivých dĺžok vodných tokov je nasledovné:

1.	Celková dĺžka tokov

- udáva celkovú dĺžku tokov v danom povodí (od prameňa po ústie) [1].

2.	Sledovaná dĺžka tokov

- zahŕňa celkovú dĺžku len tých tokov, v ktorých je situované aspoň jedno miesto odberu.

3.	ZOZNAM SLEDOVANÝCH MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD

V ROKU 2007

| Por. | Mapové | NEC | TOK | MIESTO ODBERU (MO) | Riečny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | číslo | (nové evid. číslo) |  |  | km |
| I. OBLASŤ POVODIA DUNAJA |
| Čiastkové povodie Moravy |  |  |  |
| 1 * | D78 | M008000R | MORAVA | HODONÍN | 100,30 |
| 2 * | D1 | M083000D | MORAVA | BRODSKÉ | 79,00 |
| 3 | D4 | M046020D | BREZOVSKÝ P. | OSUSKÉ | 1,70 |
| 4 | D7 | M065010D | TEPLICA | POD SENICOU | 0,80 |
| 5 | D9 | M082000D | MYJAVA | KÚTY | 3,00 |
| 6 * | D10 | M103001D | MORAVA | MORAVSKÝ JÁN | 67,30 |
| 7 | D11 | M095000D | RUDAVA | MALÉ LEVÁRE | 4,10 |
| 8 | D44 | M111000D | MALINA | JAKUBOV | 19,60 |
| 9 | D13 | M117010D | MALINA | ZOHOR | 4,20 |
| 10* • | D15 | M128021D | MORAVA | DEVÍN | 1,00 |
| Čiastkové povodie Dunaja |
| 11 * | D61 | D002012D | DUNAJ | KARLOVA VES | 1873,00 |
| 12 * | D62 | D002050D | DUNAJ | BRATISLAVA (ľ.b.) | 1869,00 |
| 13* • | D63 | D002051D | DUNAJ | BRATISLAVA (stred) | 1869,00 |
| 14 * | D64 | D002052D | DUNAJ | BRATISLAVA (p.b.) | 1869,00 |
| 15 * | D75 | D092001D | PRIESAKOVÝ KANÁL | ČUNOVO | 0,00 |
| 16 * | D76 | D085001D | MOŠONSKÉ RAMENO | ŠT. HRANICA | 0,00 |
| 17 * | D65 | D011000D | DUNAJ | RAJKA | 1848,00 |
| 18 * | D67 | D017000D | DUNAJ | MEDVEĎOV | 1806,00 |
| 19 * | D69 | D034051D | DUNAJ | KOMÁRNO (stred) | 1768,00 |
| 20 | D28 | D084000D | DUNAJ | ŠTÚROVO | 1718,80 |
| II. OBLASŤ POVODIA VÁHU |
| Čiastkové povodie Váhu |
| 21 | V4 | V001510D | BIELY VÁH | VAŽEC | 15,00 |
| 22 | V8 | V045000D | VÁH | LISKOVÁ | 324,90 |
| 23 | V11 | V055010D | VÁH | HUBOVÁ | 308,80 |
| 24 | V148 | V065000D | POLHORANKA | ZUBROHLAVA | 2,70 |
| 26 | V149 | V093500D | BIELA ORAVA | POD LOKCOU | 3,90 |
| 25 | V150 | V080001D | ORAVA | ORAVSKÝ PODZÁMOK | 29,40 |
| 27 | V21 | V095510D | ORAVA | KRAĽOVANY | 0,30 |
| 28 | V22 | V097000D | VÁH | POD KRPEĽANMI | 294,20 |
| 29 | V151 | V135001D | TURIEC | NAD SÚTOKOM S PIVOVARSKÝM P. | 6,70 |
| 30 | V26 | V140520D | TURIEC | VRÚTKY | 3,50 |
| 31 | V27 | V146500D | VÁH | DUBNÁ SKALA | 270,30 |
| 32 | V152 | V146000D | VARÍNKA | POD STRÁŽOU | 4,40 |
| 33 | V153 | V173500D | KYSUCA | NAD RADOĽOU | 8,40 |
| 34 | V37 | V196000D | RAJČANKA | ŽILINA | 1,50 |
| 35 | V38 | V201010D | VÁH | POD VN HRIČOV | 247,00 |
| 36 | V154 | V243500D | BIELA VODA | POD DOHŇANMI | 4,20 |
| 37 | V115 | V339010D | VÁH | HLOHOVEC | 100,70 |
| 38 | V57 | V367000D | VÁH | NAD SEREĎOU | 81,00 |
| 39 | V155 | V383000D | VÁH | VLČANY | 41,70 |
| 40 | D29 | W604010D | MALÝ DUNAJ | BRATISLAVA | 126,00 |
| 41 | D31 | W610500D | MALÝ DUNAJ | MALINOVO | 114,70 |
| 42 | D34 | W627510D | ČIERNA VODA | SENEC | 31,90 |
| 43 | D80 | W672500D | ČIERNA VODA | NAD ZAÚST. DUDVÁHU | 6,00 |
| 44 | V79 | V656000D | TRNÁVKA | MODRANKA | 8,10 |
| 45 | V156 | V655502D | TRNÁVKA | POD ČOV TRNAVA | 4,90 |
| 46 | V80 | V671510D | DOLNÝ DUDVÁH | SLÁDKOVIČOVO | 11,30 |
| 47 | D36 | W673000D | ČIERNA VODA | ČIERNA VODA | 4,80 |
| 48 | D42 | W744510D | MALÝ DUNAJ | KOLÁROVO | 2,50 |
| 49 | V61 | V744500D | VÁH | KOLÁROVO | 26,40 |
| 50* • | V136 | V787501D | VÁH | KOMÁRNO | 1,50 |
| Čiastkové povodie Nitry |
| 51 | V82 | N388000D | NITRA | NAD KĽAČNOM | 165,00 |
| 52 | V83 | N393000D | NITRA | NEDOŽERY | 149,00 |
| 53 | V88 | N416000D | NITRA | CHALMOVÁ | 123,80 |
| 54 | V157 | N427000D | NITRICA | POD LIEŠŤANMI | 33,50 |
| 55 | V90 | N439010D | NITRICA | PARTIZÁNSKE | 0,20 |
| 56 | V158 | N457003D | BEBRAVA | BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | 18,30 |
| 57 | V96 | N497000D | NITRA | NITRIANSKA STREDA | 91,10 |
| 58 | V146 | N589510D | ŽITAVA | HÚL | 3,50 |
| 59 • | V107 | N775500D | NITRA | KOMOČA | 6,50 |
| III. OBLASŤ POVODIA HRONA |
| Čiastkové povodie Hrona |
| 60 | H7 | R064000D | HRON | ŠALKOVÁ | 181,60 |
| 61 | H8 | R095010D | HRON | BANSKÁ BYSTRICA | 175,80 |
| 62 | H16 | R146010D | ZOLNÁ | ÚSTIE | 0,50 |
| 63 | H14 | R127000D | SLATINA | PSTRUŠA | 21,30 |
| 64 | H17 | R153500D | SLATINA | ÚSTIE | 0,30 |
| 65 | H18 | R156000D | HRON | BUDČA | 148,20 |
| 66 | H21 | R185000D | HRON | ŽIAR NAD HRONOM | 131,50 |
| 67 | H22 | R223010D | HRON | ŽARNOVICA | 112,00 |
| 68 | H25 | R247000D | HRON | KALNÁ NAD HRONOM | 63,70 |
| 69* • | H70 | R365010D | HRON | KAMENICA | 1,70 |
| Čiastkové povodie Ipľa |
| 70 | H76 | I002500D | IPEĽ | NAD VN MÁLINEC | 198,60 |
| 71 | H30 | I043000D | SUCHÁ | PRŠA | 3,10 |
| 72 | H34 | I087000D | IPEĽ | RAPOVCE | 151,90 |
| 73 | H72 | I089000D | IPEĽ | KALONDA | 144,50 |
| 74 | H36 | I150000D | KRTÍŠ | NOVÁ VES | 11,60 |
| 75 | H84 | I197500D | KRUPINICA | POD SÚTOKOM S KLINKOVICOU | 57,30 |
| 76 | H39 | I228510D | KRUPINICA | NAD ŠAHAMI | 1,10 |
| 77 | H67 | I268000D | ŠTIAVNICA | ÚSTIE | 1,10 |
| 78 | H74 | I279010D | IPEĽ | KUBÁŇOVO | 38,30 |
| 79* • | H71 | I283000D | IPEĽ | SALKA | 12,00 |
| Čiastkové povodie Slanej |
| 80 | H44 | S017010D | SLANÁ | POD ROŽŇAVOU | 49,20 |
| 81 | H85 | S072000D | MURÁŇ | JELŠAVSKÁ TEPLICA | 16,60 |
| 82 | H51 | S145010D | RIMAVA | HNÚŠŤA | 58,00 |
| 83 | H86 | S169000D | RIMAVA | SOBÔTKA | 35,40 |
| 84* | H73 | S131010R | SLANÁ | SAJÓPUSPOKI | 0,00 |
| IV. OBLASŤ POVODIA BODROGU |
| Čiastkové povodie Bodrogu |
| 85 * | B10 | B607000D | LATORICA | LELES | 21,30 |
| 86 • | B11 | B027000D | LABOREC | KRÁSNY BROD | 108,30 |
| 87 | B13 | B074000D | CIROCHA | PRÍTOK DO VN STARINA | 43,80 |
| 88 | B128 | B084020O | CIROCHA | SNINÁ | 23,50 |
| 89 | B20 | B107000D | LABOREC | PETROVCE | 45,10 |
| 90* | B111 | B136000R | ULIČKA | ŠT. HRANICA | 0,20 |
| 91 * | B112 | B153000R | UBLIANKA | POD UBĽOU | 2,00 |
| 92 * | B24 | B154000D | UH | PINKOVCE | 18,50 |
| 93 | B101 | B214000D | UH | ÚSTIE | 0,05 |
| 94 | B30 | B215020D | LABOREC | IŽKOVCE | 10,30 |
| 95 | B33 | B330000D | ONDAVA | PRÍTOK DO VN DOMAŠA | 91,40 |
| 96 | B129 | B442000O | TOPĽA | NAD VK BARDEJOV | 99,60 |
| 97 | B44 | B534000D | TOPĽA | POD VRANOVOM | 15,30 |
| 98 | B130 | B543010O | TOPĽA | NAD CABOVSKÝM P. | 4,90 |
| 99 | B48 | B595000D | ONDAVA | BREHOV | 4,20 |
| 100 * | B51 | B615000D | BODROG | STREDA n/BODR. | 6,00 |
| 101 * | B52 | B663000D | ROŇAVA-1 | SLOV. NOVÉ MESTO | 2,20 |
| 102 * | B9 | T617000D | TISA | MALÉ TRAKANY | 3,00 |
| 103 * | B119 | T618000R | TISA | ZEMPLÉNAGARD | 0,00 |
| V. OBLASŤ POVODIA HORNÁDU |
| Čiastkové povodie Hornádu |
| 104 | B105 | H005000D | HORNÁD | HRANOVNICA | 159,40 |
| 105 | B54 | H006000D | GÁNOVSKÝ P. | ÚSTIE | 0,70 |
| 106 | B59 | H038000D | HORNÁD | POD SPIŠSKOU NOVOU VSOU | 124,60 |
| 107 | B61 | H038030D | RUDNIANSKY P.-2 | ÚSTIE | 0,40 |
| 108 | B106 | H091000D | HORNÁD | POD KLUKNAVOU | 92,10 |
| 109 | B131 | H094010O | HNILEC | STRATENÁ | 75,50 |
| 110 | B76 | H372000D | HORNÁD | KRÁSNA n/HORNÁDOM | 27,00 |
| 111 | B114 | H298010D | TORYSA | KENDICE | 49,90 |
| 112 | B85 | H328000D | TORYSA | KOŠICKÉ OLŠANY | 13,00 |
| 113 | B86 | H370000D | OLŠAVA | ÚSTIE | 0,60 |
| 114 | B87 | H371000D | HORNÁD | ŽDAŇA | 17,20 |
| 115 * | B115 | H385000D | HORNÁD | HIDASNÉMETI | 0,00 |
| 116* | B116 | H385010D | SOKOLIANSKY P. | TORNYOSNÉMETI | 0,00 |
| Čiastkové povodie Bodvy |  |  |
| 117 | B89 | A002000D | BODVA | NAD MEDZEVOM | 36,40 |
| 118 | B91 | A011000D | IDA | PRÍTOK DO VN BUKOVEC | 41,30 |
| 119 | B96 | A053000D | TURŇA | ÚSTIE | 2,20 |
| 120 * | B97 | A053010D | BODVA | HOSŤOVCE | 0,00 |
| V. OBLASŤ POVODIA DUNAJCA A POPRADU |  |
| Čiastkové povodie Dunajca |
| 121 | B1 | C018000D | DUNAJEC | ČERVENÝ KLÁŠTOR | 8,80 |
| Čiastkové povodie Popradu |
| 122 | B4 | P032020D | POPRAD | VEĽKÁ LOMNICA | 107,60 |
| 123 * | B132 | P095010D | POPRAD | LELUCHOV | 38,40 |
| 124* | B117 | P112000D | POPRAD | PIWNICNA | 0,00 |
| * sledované hraničné toky (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.,OZ Košice) |
| • sledované odberové miesta sú určené na výmenu informácií o kvalite sladkej vody spoločenstva podľa Rozhodnutia Rady 77/795/EHS |

4.	ZHODNOTENIE KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD V ROKOCH  2006 a 2007

Za obdobie rokov 2006 a 2007 bolo vyhodnotených 124 miest odberov kvality povrchovej vody, z toho 30 miest na hraničných tokoch. V súvislosti s tým, že STN 75 7221 bola zrušená a nové spôsoby hodnotenia neboli zavedené, v tomto prechodnom období bola kvalita vody vyhodnotená dvoma spôsobmi. Po prvé bola vypočítaná charakteristická hodnota c90   pre jednotlivé ukazovatele podľa STN 75 7221 a tieto hodnoty  boli pozorované s limitmi podľa  STN 75 7221 a zatriedené do tried kvality.

Po druhé, tá istá hodnota c90, ktorá bola vypočítaná pre každý ukazovateľ, bola porovnaná s limitmi podľa Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. (príloha 1) ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd. Každý ukazovateľ bol vyhodnotený či spĺňa uvedený limit, alebo ho prekračuje.

Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v roku 2007 rôzna, pohybovala sa v rozmedzí 1-25 krát. K ukazovateľom s nižšou frekvenciou sledovania patria biologické ukazovatele, ťažké kovy a špecifické organické látky, prioritné látky sú sledované v súlade s RSV 12 krát ročne.

Výsledky hodnotenia ukázali, že požiadavky nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. boli na 100% splnené v niektorých fyzikálno-chemických ukazovateľoch: celkový organický uhlík, vápnik, sírany, horčík, z mikropolutantov to boli tenzidy, kyanidy, meď, nikel, chróm a niektoré špecifické organické látky.  Najviac prekračovanými ukazovateľmi boli hliník a selén, ktoré mali 100 % prekročení, ďalej často prekračovanými ukazovateľmi boli AOX, chloroform, a trichlóretylén. Z mikrobilogických ukazovateľov boli často prekračované hodnoty pre fekálne streptokoky, termotoleratné koliformné a koliformné baktérie. Napriek tomu v 14 odberových miestach boli hodnoty pre 1,1,2-trichlóretylén vyššie ako medza stanovenia a  prekračovali limit NV č.296/2005 Z.z. Cis 1,2 – dichlóretén bol hodnotený ako spĺňajúci požiadavku NV č.296/2005 Z.z. len v prípade, ak boli hodnoty pod medzou stanovenia.  Ak boli namerané hodnoty nad medzou stanovenia, bol ukazovateľ hodnotený ako nespĺňajúci NV č.296/2005.

Tab. č. 4.1 Výsledky hodnotenia sledovaných ukazovateľov kvality povrchových vôd podľa nariadenia vlády  SR č. 296/2005 za obdobie 2006-2007

| Názov ukazovateľa | Jednotka | Celkový počet sledovaných odberových miest | Počet sledovaných odberových miest spĺňajúcich požiadavky NV 296/2005 | % spĺňajúcich požiadavky NV 296/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpustený kyslík | mg/l | 123 | 118 | 96 |
| Chemická spotreba kyslíka Mn | mg/l | 42 | 40 | 95 |
| Chemická spotreba kyslíka Cr | mg/l | 114 | 90 | 79 |
| Celkový organický uhlík | mg/l | 22 | 22 | 100 |
| Bioch.spot.kysl.s potl.nitrif. | mg/l | 98 | 90 | 92 |
| Voľný amoniak | mg/l | 47 | 47 | 100 |
| Reakcia vody |  | 123 | 114 | 93 |
| Teplota vody | °C | 123 | 118 | 96 |
| Rozpustené látky | mg/l | 68 | 64 | 94 |
| Celkové železo | mg/l | 37 | 32 | 86 |
| Celkový mangán | mg/l | 37 | 33 | 89 |
| Amoniakálny dusík | mg/l | 121 | 106 | 88 |
| Dusitanový dusík | mg/l | 121 | 44 | 36 |
| Dusičnanový dusík | mg/l | 121 | 114 | 94 |
| Organický dusík | mg/l | 57 | 54 | 95 |
| Celkový fosfor | mg/l | 89 | 76 | 85 |
| Celkový dusík | mg/l | 123 | 118 | 96 |
| Rozpustené látky žíhané | mg/l | 52 | 47 | 90 |
| Chloridy | mg/l | 109 | 105 | 96 |
| Sírany | mg/l | 109 | 109 | 100 |
| Vápnik | mg/l | 104 | 104 | 100 |
| Horčík | mg/l | 104 | 104 | 100 |
| Fluoridy | mg/l | 1 | 1 | 100 |
| Fenoly prchajúce s vod. parou | mg/l | 71 | 68 | 96 |
| Tenzidy aniónové | mg/l | 41 | 41 | 100 |
| Nepolárne extrahovat.látky -UV | mg/l | 74 | 53 | 72 |
| Celkové kyanidy | mg/l | 16 | 16 | 100 |
| Aktívny chlór | mg/l | 32 | 17 | 53 |
| Ortuť | µg/l | 26 | 22 | 85 |
| Kadmium | µg/l | 20 | 20 | 100 |
| Olovo | µg/l | 20 | 19 | 95 |
| Arzén | µg/l | 17 | 16 | 94 |
| Meď | µg/l | 25 | 25 | 100 |
| Celkový chróm | µg/l | 16 | 16 | 100 |
| Nikel | µg/l | 16 | 16 | 100 |
| Zinok | µg/l | 19 | 13 | 68 |
| Selén | µg/l | 1 | 1 | 100 |
| Hliník | µg/l | 11 |  | 0 |
| Sapróbny index biosestónu |  | 57 | 48 | 84 |
| Koliformné baktérie | KTJ/ml | 76 | 26 | 34 |
| Termotolerantné koli. baktérie | KTJ/ml | 70 | 17 | 24 |
| Fekálne streptokoky | KTJ/ml | 52 | 9 | 17 |
| Chlorofyl a | µg/l | 51 | 43 | 84 |
| Sapróbny index nárastov-mikrofl. |  | 1 | 1 | 100 |
| Producenti v 1 ml(aut.org.) | Počet/1ml | 32 | 25 | 78 |
| Abundancia fytoplanktónu | Počet/1ml | 11 | 8 | 73 |
| Celková objemová aktivita alfa | mBq/l | 26 | 25 | 96 |
| Celková objemová aktivita beta | mBq/l | 29 | 27 | 93 |
| Rádium 226 | mBq/l | 3 | 3 | 100 |
| Trícium | Bq/l | 13 | 13 | 100 |
| Absorbované organic. halogény | µg/l | 30 | 3 | 10 |
| Pentachlórfenol | µg/l | 14 | 14 | 100 |
| Benzén | µg/l | 47 | 47 | 100 |
| Toluén | µg/l | 32 | 32 | 100 |
| Chlórbenzén | µg/l | 1 | 1 | 100 |
| 1,3-Dichlórbenzén | µg/l | 4 | 4 | 100 |
| 1,4-Dichlórbenzén | µg/l | 4 | 4 | 100 |
| 1,2-Dichlórbenzén | µg/l | 4 | 4 | 100 |
| Suma Xylén | µg/l | 32 | 32 | 100 |
| Chloroform | µg/l | 44 | 7 | 16 |
| 1,2-Dichlóretán | µg/l | 41 | 38 | 93 |
| Tetrachlórmetan | µg/l | 36 | nehodnotené |  |
| 1,1,2-Trichlóretylén | µg/l | 36 | nehodnotené |  |
| 1,1,2,2-Tetrachlóretylén | µg/l | 29 | 29 | 100 |
| Cis 1,2 - dichlóretén | µg/l | 29 | 21 | 72 |
| Benzo(a)pyrén | µg/l | 57 | 57 | 100 |
| Fluórantén | µg/l | 57 | 54 | 95 |
| Naftalén | µg/l | 57 | 57 | 100 |
| Hexachlórbenzén | µg/l | 52 | 52 | 100 |
| Lindan | µg/l | 54 | 54 | 100 |
| 1,2,4-trichlórbenzén | µg/l | 46 | 45 | 98 |

Podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, ktoré sa delia na čiastkové povodia Poprad, Dunajec, ďalej Dunaj a Morava, Váh (vrátane Malého Dunaja) a Nitra, Hron, Ipeľ a Slaná, Bodrog, Hornád a Bodva. V tomto zmysle je urobené aj hodnotenie kvality povrchových vôd za obdobie 2006-2007.

Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody podľa povodí za rok 2007

| Oblasť povodia | Čiastkové povodie | Počet miest odberov | Sledovaná dĺžka tokov (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. DUNAJ | Morava | 10 | 325,7 |
|  | Dunaj | 10 | 184,1 |
| II. VÁH | Váh | 30 | 1083,6 |
|  | Nitra | 9 | 337,2 |
| III. HRON | Hron | 10 | 358,5 |
|  | Ipeľ | 10 | 392,4 |
|  | Slaná | 5 | 224,1 |
| IV. BODROG | Bodrog | 19 | 627,3 |
| V. HORNÁD | Hornád | 13 | 494,2 |
|  | Bodva | 4 | 127,4 |
| VI. DUNAJEC A POPRAD | Dunajec | 1 | 16,9 |
|  | Poprad | 3 | 142,6 |
| Spolu |  | 124 | 4314 |

4.1  OBLASŤ	PovodiA Dunaja

4.1.1  Čiastkové povodie Moravy

V povodí Moravy bola v roku 2007 sledovaná kvalita povrchovej vody v 10 miestach odberov vzoriek.

Hodnotenie kvality vody v povodí Moravy, hlavného toku Morava spolu s prítokmi  Myjava a Mláka naďalej zatrieďuje povodie medzi významne znečistené. Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. (ďalej len NV ) na toku Morava t.j. v štyroch odberových miestach NV nevyhovuje 4 až 8 ukazovateľov. V ostatných odberových miestach sa počet nevyhovujúcich ukazovateľov pohybuje od 1 do 8.

Kvalita vody na Morave a jej prítokoch je ovplyvňovaná znečistením z bodových zdrojov. Medzi najvýznamnejšie priemyselné zdroje odpadových vôd patria podnik Kinex a.s., Skalica na toku Morava, Slovenský hodváb a.s., Senica na prítoku Teplica, Energoblok Brezová pod Bradlom na prítoku Brezovský potok, Tower Automative a.s. Malacky na prítoku Malina, Volkswagen Slovakia a.s. Devínska Nová Ves na prítoku Mláka. Z hľadiska množstva vypúšťania  komunálnych odpadových vôd sú významné mestá a obce ako Skalica, Gbely, Holíč, Myjava, Senica, Brezová pod Bradlom, Malacky, Stupava a Devínska Nová Ves. Tok Morava priteká na územie Slovenska z Českej republiky, a zároveň je hraničným tokom s Rakúskom, z tohto dôvodu je kvalita vody v toku  ovplyvňovaná aj znečistením privádzaným z týchto susedných krajín.

V mieste odberu Morava-Hodonín (rkm 100,3) štyri ukazovatele z 27 hodnotených ukazovateľov nevyhovujú NV. Triedy kvality, vyhodnotené podľa STN 75 7221 (ďalej len STN) sa pohybujú v tomto mieste odberu od I. až po IV. triedu kvality. Hodnoty v ukazovateľoch celkový Mn, chlorofyl „a“, fekálne streptokoky a dusitanový dusík nespĺňali požiadavky NV. K výraznejšiemu zlepšeniu oproti dvojročiu 2005-2006 došlo v parametri teplota vody z V. triedy nastalo zaradenie do III. triedy.

V mieste odberu Morava-Brodské (rkm 79,0), zo 47 hodnotených ukazovateľov päť ukazovateľov prekračuje limit NV. Triedy kvality sa pohybujú v tomto mieste odberu od I. až po IV. triedu kvality. Hodnoty v ukazovateľoch chlorofyl „a“, voľný chlór, chloroform, NELUV  a dusitanový dusík nespĺňali požiadavky NV. K zhoršeniu oproti dvojročiu 2005-2006 došlo v ukazovateli NELUV  z III. triedy do IV. triedy kvality.

V mieste odberu Morava-Moravský Ján (rkm 67,3) sedem ukazovateľov zo 41 hodnotených nevyhovuje limitom  NV. Jednotlivé ukazovatele boli zatriedené do triedy kvality podľa STN od I. do IV. triedy.  Ukazovatele zaradené do IV. triedy a presahujúce limity NV boli: koliformné baktérie,  termotolerantné koliformné baktérie, chlorofyl „a“, fekálne streptokoky, producenti, dusitanový dusík a chloroform. Kvalita sa v tomto odberovom mieste oproti obdobiu 2005-2006 výrazne nezmenila.

V mieste odberu Teplica-pod Senicou (rkm 0,8) boli sledované len organické látky a ťažké kovy. Všetky hodnotené ukazovatele vyhovovali kritériám  NV.

V mieste odberu Brezovský potok-Osuské (rkm 1,7) z počtu 13 hodnotených ukazovateľov, dusitanový dusík  prekračoval limit podľa NV.

Na prítoku Myjava v odberovom mieste Myjava-Kúty (rkm 3,0)  z 26 ukazovateľov hodnotených podľa NV , nevyhovuje 8 ukazovateľov. Jednotlivé ukazovatele boli zatriedené podľa STN od I. do V. triedy kvality, pričom v V. triede je zaradená teplota vody. V predchádzajúcom hodnotenom období 2005-2006 bola teplota zaradená do II. triedy kvality, teda došlo k zhoršeniu stavu.

Na prítoku Rudava v odberovom mieste Rudava-Malé Leváre (rkm 4,1) z 21 ukazovateľov hodnotených podľa NV , nevyhovujú 4 ukazovatele. Triedy kvality pre jednotlivé ukazovatele sú od I. do IV. Hodnoty v ukazovateľoch voľný chlór, ChSKCr, NELUV a dusitanový dusík nespĺňali požiadavky NV.

Na prítoku Malina v odberovom mieste Malina-Jakubov (rkm 19,6)  päť z 22 hodnotených ukazovateľov, nevyhovuje NV. V odberovom mieste Malina-Zohor (rkm 4,2) boli dva ukazovatele nevyhovujúce podľa NV. Ukazovatele boli zaradené do tried kvality podľa STN na toku Malina v rozsahu od I.-IV. triedy kvality. Ukazovatele zaradené do IV. triedy a prekračujúce limity NV boli: celkový fosfor, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, NELUV a dusitanový dusík. V porovnaní s dvojročím 2005-2006 došlo v mieste odberu Malina-Jakubov (rkm 19,6) k zlepšeniu v ukazovateli ChSKCr  z V. triedy kvality na IV. triedu. K zlepšeniu v tomto ukazovateli z III. na II. triedu došlo aj v mieste  Malina-Zohor (rkm 4,2).

V hraničnom odberovom mieste Morava-Devín (rkm 1,0) zo 46 ukazovateľov hodnotených NV nevyhovuje 8 ukazovateľov. Jednotlivé ukazovatele boli zatriedené do triedy kvality od I. do V., pričom v V. triede sú zaradené termotolerantné koliformné baktérie, ktoré nespĺňajú ani limit z NV. V tomto ukazovateli oproti dvojročiu 2005-2006 došlo k zhoršeniu zo IV. na V. triedu.

Ďalšie ukazovatele presahujúce hodnoty NV boli: celkový fosfor, koliformné baktérie, chlorofyl „a“, fekálne streptokoky, producenti, dusitanový dusík a chloroform.

Na obrázku 1 je znázornený vývoj vybraných ukazovateľov od roku 1995 na mieste odberu Morava-Devín (rkm 1,0). V roku 2005 sa miesto M128020D  Morava-Devínska Nová Ves (rkm 1,5) spojilo s miestom odberu M128021D  Morava-Devín (rkm 1,0) z týchto dôvodov sú v grafe spojené údaje. V mieste odberu Morava-Devín (rkm 1,0)  v prípade BSK5 a ChSKCr je priebeh ustálený, s poklesom hodnôt BSK5 od roku 2004, pričom v roku 2007 hodnota mierne stúpla. Pokles hodnôt BSK5 a ChSKCr bol zaznamenaný aj v roku 2001.

V ukazovateli ChSKCr bol v posledných obdobiach 2003-2006 pozorovaný mierny vzrast koncentrácií. Hodnoty ukazovateľa N-NH4 majú od roku 1998 klesajúci charakter.

4.1.1.1 Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Morava

Pozdĺž toku Morava boli nutrienty hodnotené podľa STN prevažne v II. a III. triede kvality. Koncentrácie chlorofylu „a“ boli vyhodnotené do III. a IV. triedy kvality a vo všetkých miestach odberu na toku Morava prekračovali limit podľa NV. Maximálna hodnota chlorofylu "a" bola v roku 2007 nameraná v mieste Morava-Devín (rkm 1,0)  s hodnotou 106,6 (.g.l-1 - obrázok 2.

Miesto odberu vzorky:

Morava - Hodonín 			100,3 km

Morava - Brodské 			79,0 km

Morava - Moravský Ján		67,1 km

Morava - Devín		1,0   km

Obrázok 2	Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Morava počas vegetačného obdobia

v roku 2007

Obrázok 3	Obsah nutrientov a chlorofylu "a" v mieste odberu Morava–Devín

vegetačného obdobia v roku 2007

4.1.2  Čiastkové povodie Dunaja

V čiastkovom povodí Dunaja bola v roku 2007 sledovaná kvalita povrchovej vody v 10 miestach odberov vzoriek.

Na základe klasifikácie do tried kvality podľa STN 75 7221 bola v Dunaji v hodnotenom období 2006-2007 zaznamenaná V. trieda kvality vody v ukazovateli ortuť a celkové železo. V ukazovateli ortuť bola V. trieda kvality  zistená v mieste odberu Dunaj-Karlova Ves (rkm 1873,0), v ukazovateli celkové železo to boli miesta odberu: Dunaj-Rajka (rkm 1848,0)  a  Dunaj-Medveďov (rkm 1806,0).

Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov znečistenia, z plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, taktiež lodná doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením, ktorým sú zaťažené jeho prítoky, v hornom úseku prítok Morava a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ. V oblasti Bratislavy sú to predovšetkým komunálne odpadové vody z ČOV Petržalka v Bratislave, z priemyselných zdrojov odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu Bratislava. V dolnej časti toku sú významné zdroje znečistenia komunálne odpadové vody z miest a obcí a z  papierní Smurfit Kappa Štúrovo.

V mieste odberu Dunaj–Karlova Ves (rkm 1873,0) šesť ukazovateľov z 38 hodnotených nevyhovuje NV. Triedy kvality sa pohybujú v tomto mieste odberu od I. až po V. triedu kvality. Hodnoty v ukazovateľoch koliformné baktérie, fekálne streptokoky, ortuť, dusitanový dusík, producenti a AOX nespĺňali požiadavky NV. K zlepšeniu z III. triedy na II. v porovnaní s dvojročím 2005-2006 došlo v ukazovateli dusičnanový dusík a celkový fosfor.

V mieste odberu Dunaj Bratislava (rkm 1869,0 ľavý breh, stred a pravý breh) nespĺňalo požiadavky NV tri až šesť ukazovateľov z hodnotených 31 (ľavý a pravý breh) a 51 ukazovateľov v mieste Bratislava–stred. Na ľavom a pravom brehu boli prekročené hodnoty pre fekálne streptokoky, AOX a dusitanový dusík. V mieste Bratislava-stred prekračovali aj  ukazovatele celkové železo, hliník, chloroform, termotolerantné koliformné baktérie, pričom ukazovateľ fekálne streptokoky spĺňal limit NV. K zlepšeniu došlo v ukazovateli hliník, ktorý bol zaradený do IV. triedy na rozdiel od obdobia 2005-2006, kedy bol v V. triede, tento ukazovateľ bol sledovaný len v mieste odberu  Bratislava–stred.

Obdobne boli prekročené hodnoty NV pre fekálne streptokoky a AOX v mieste odberu Priesakový kanál-Čunovo (rkm 0,0). Ukazovatele boli zaradené do tried kvality v rozsahu I-IV.  K zhoršeniu oproti obdobiu 2005-2006 došlo v ukazovateli fekálne streptokoky z III. na IV. triedu kvality.

V mieste odberu Mošonské rameno-št. hranica (rkm 0,0) boli prekročené hodnoty pre koliformné baktérie, termotolerantné kolif. baktérie, fekálne streptokoky, AOX, dusitanový dusík a chloroform. Šesť ukazovateľov (koliformné baktérie, termotolerantné kolif. baktérie, fekálne streptokoky, AOX, dusitanový dusík a želazo)bolo prekročených aj v odberovom mieste

Dunaj-Rajka (rkm 1848,0), pričom bolo hodnotených 28 ukazovateľov.

V mieste odberu Dunaj-Medveďov (rkm 1806,0)  bolo prekročených päť a v mieste Dunaj–Komárno (rkm 1768,0)  štyri z 51 ukazovateľov hodnotených podľa NV. V Medveďove to boli ukazovatele ako v Bratislave: celkové železo, hliník, chloroform, AOX a dusitanový dusík. Obdobne v mieste Dunaj–Komárno (rkm 1768,0)  okrem celkového železa.

V mieste odberu Dunaj-Štúrovo (rkm 1718,8) z 33 ukazovateľov hodnotených nevyhovujú NV dva ukazovatele (dusitanový dusík a chloroform). Triedy kvality sa pohybujú v tomto mieste odberu od I. až po IV. triedu kvality.

Na obrázku 4 je zobrazený vývoj kvality vo vybraných ukazovateľoch v mieste odberu Dunaj-Bratislava (stred) (rkm 1869,0). V ukazovateľoch ChSKCr, a BSK5 bol počas obdobia 1995 - 2004 zaznamenaný ustálený stav bez výraznejších zmien, v ukazovateli BSK5  bol mierny pokles od roku 2006.V ukazovateli ChSKCr bol naopak mierny nárast v roku 2006. V prípade N-NH4 bol od roku 1998 pozorovaný pokles hodnôt, výraznejší vzrast koncentrácií bol v roku 2004. Následne koncentrácie N-NH4 v poslednom období opäť klesajú.

V mieste odberu Dunaj-Komárno (rkm 1768,0 ) (obrázok 5) bol pozorovaný ustálený priebeh koncentrácií BSK5 i ChSKCr s miernym poklesov v poslednom období, s priemernými koncentráciami na úrovni I. triedy kvality. V ukazovateli N-NH4  je od roku 1998 zaznamenaný pokles koncentrácií.

4.1.2.1 Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Dunaj

Priebeh eutrofizačných procesov na Dunaji je na obrázkoch 6 a 7. Sledované množstvá chlorofylu „a“ zaradili odberové miesta na toku Dunaj prevažne do II. a III. triedy kvality. Najvyššia hodnota chlorofylu "a" bola nameraná v mieste odberu Dunaj-Rajka  (51,8 (.g.l-1 ), obrázok 6.

Miesto odberu vzorky:

Dunaj – Karlova Ves	1873,0 km 	Dunaj – Medveďov	1806,0 km

Dunaj – Bratislava	1869,0 km 	Dunaj – Komárno	1768,0 km

Dunaj – Rajka 	1848,0 km	Dunaj –	Štúrovo		1718,8 km

Obrázok 6 Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Dunaj počas vegetačného obdobia

v roku 2007

Obrázok 7 Obsah nutrientov a chlorofylu "a" v mieste odberu  Dunaj –Komárno počas vegetačného obdobia v roku 2007

  - OBLASŤ POVODIA VÁHU

4.2.1  Čiastkové povodie Váhu

V čiastkovom povodí Váhu bola kvalita vody sledovaná v roku 2007 v 30 miestach odberov. Z  tohto počtu, bolo sledovaných 21 miest odberov aj v roku 2006. V porovnaní s monitorovaním v roku 2006, nebolo sledovaných 32 miest odberov. V roku 2007 bolo doplnených  9 nových miest odberov. Miesto odberu Váh-Selice (rkm 47,7) sledované v roku 2006, bolo posunuté v roku 2007 na miesto odberu Váh-Vlčany (rkm 41,7). Ďalšie posunuté miesto odberu bolo Trnávka-Modranka (rkm 8,1) v roku 2006 na Trnávka–pod ČOV Trnava (rkm 4,9).

V oblasti povodia Váhu sú zahrnuté aj miesta odberov v povodí Malého Dunaja a Nitry, čo je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní. Nakoľko je čiastkové povodie Nitry významné, hodnotíme ho v tejto publikácii zvlášť.

Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z. v čiastkovom  povodí Váhu, sa nebolo miesto odberu, kde by boli všetky ukazovatele vyhodnotené v súlade s NV. Najviac prekročení limitu NV v počte 17 z 88 sledovaných ukazovateľov bolo v mieste odberu Trnávka-pod ČOV Trnava (rkm 4,9) a 14 prekročení zo 116 sledovaných ukazovateľov v mieste odberu Dolný Dudváh-Sládkovičovo (rkm 11,3). Ostatné miesta odberov nespĺňali limit v 1-7 ukazovateľoch. Najviac prekročení bolo  vyhodnotených  pre ukazovateľ dusitanový dusík, kde z 30 miest odberov 23 nesplnilo limit. Ďalším ukazovateľom s nepriaznivým stavom, u ktorého bolo zistené vysoké percento  prekročenia bol aktívny chlór, kde bolo z 30 miest odberov prekročenie 14 krát. Časté prekročenie limitov NV bolo pozorované v mikrobiologických ukazovateľoch, ako sú termotolerantné koliformné baktérie (14 x) a fekálne streptokoky (13 x) a koliformné baktérie (8 x ).

Minimálny počet prekročení (1 x) bol vyhodnotený pre ukazovatele: Al, ChSKMn, chloridy, chlorofyl „a“, RL, RL-žíhané, teplota vody, chloroform, 1,1,2-trichlóretylén.

Rieka Váh je v hornom úseku toku znečisťovaná komunálnymi odpadovými vodami najmä z čistiarní odpadových vôd zo  Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (SeVS a.s.) Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok. Z priemyselných odpadových vôd  je to najmä výroba celulózy, papiera a lepenky Mondi SCP, a.s. Ružomberok, ktorý je najväčším znečisťovateľom v hornom úseku Váhu, výroba televíznych prijímačov Tesla Liptovský Hrádok, OFZ, a.s. Istebné, ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo, MAHLE Engine Components Slovakia, s.r.o., SEZ, a.s. Dolný Kubín.

Stredný úsek Váhu je ovplyvňovaný najmä odpadovými vodami z priemyselných podnikov: Prefa Sučany, výroba základných chemikálií Aquachémia s.r.o. Žilina, VAS, s.r.o. Žilina, Agroefekt, s.r.o. Svrčinovec, Kinex a.s. Bytča,  Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, Tepláreň a.s. Považská Bystrica, Považský cukrovar, a.s., sklárne Rona, a.s. Lednické Rovne, DNV Energo, a.s. Dubnica nad Váhom, COCA-COLA Beverages Slovakia, s.r.o. závod Lúka.

V strednom úseku je Váh taktiež znečisťovaný husto osídlenými oblasťami. Najväčšími znečisťovateľmi sú mestské aglomerácie vypúšťajúce komunálne odpadové vody a to najmä: Martin, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Dubnica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Piešťany. Významní znečisťovatelia na dolnom úseku Váhu sú najmä výrobca priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín Duslo a.s. Šaľa, Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice, Slovenské elektrárne Jaslovské Bohunice, Bekaert a.s., Hlohovec, Zentiva, a.s. Hlohovec, Chirana-Prema Energetika, s.r.o., výroba elektrotechnických súčiastok Vacuumschmelze s.r.o. Horná Streda, Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov, Slovenské cukrovary a.s. závod Sereď,  PSA Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Trnava, výroba náterových lakov Chemolak a.s. Smolenice a  Slovnaft a.s. Bratislava.  Z producentov komunálnych odpadových vôd sú hlavnými zdrojmi znečistenia mestské ČOV v správe vodárenských spoločností: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

Na hlavnom toku Váhu bolo pozorovaných 10 miest odberov a 14 miest odberov na jeho prítokoch. Na hlavnom toku Váhu sa v každom mieste odberu vyskytlo aspoň jedno prekročenie  limitu podľa NV, celkovo to predstavovalo 33 prekročení limitov. Najviac prekročení 7 zo 140 sledovaných ukazovateľov, bolo vyhodnotených v mieste odberu Váh-Komárno (rkm 1,5) v ukazovateľoch termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, koliformné baktérie, Al, N-NO2, AOX a chloroform. V mieste odberu Váh-pod VN Hričov (rkm 247,0) bolo zaznamenaných 5 prekročení limitov NV a boli to ukazovatele: termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, koliformné baktérie, N-NO2 a 
1,1,2-trichlóretylén. Jedno prekročenie bolo vyhodnotené v mieste odberu Váh-Kolárovo (rkm 26,4) z celkového počtu 49 hodnotených ukazovateľov. Zo sledovaných ukazovateľov najviac prekročení bolo zistených u N-NO2 (9 x), fekálne streptokoky a termotolerantné koliformné baktérie (6 x), koliformné baktérie a AOX (3 x), aktívny chlór (2 x),  1,1,2-trichlóretylén, Al, chloroform, NELUV  a pH (1 x).

Podľa STN na hlavnom toku Váhu podľa bola V. trieda kvality bola vyhodnotená len v mieste odberu Váh-nad Sereďou (rkm 81,0) pre ukazovateľ NELUV. VI. trieda kvality bola vyhodnotená pre 7 miest odberov, celkovo pre 17 ukazovateľov, jednalo sa hlavne o mikrobiologické ukazovatele (15 x), teplotu vody (1 x ) a Al (1 x).

Uvedenú IV. triedu kvality pre teplotu vody v mieste odberu Váh-Vlčany (rkm 41,7) môže indikovať vplyv vypúšťania termálnych odpadových vôd firmy Galantaterm s.r.o. Zaťaženie hlavného toku Váhu ťažkými kovmi tak isto nespôsobilo horšie zatriedenie okrem uvedenej IV. triedy kvality pre Al v mieste odberu Váh-Komárno (rkm 1,5).

V 11 hodnotených prítokoch Váhu bolo situovaných 14 miest odberu. V pramennej oblasti Váhu, na toku Biely Váh je situované miesto odberu Biely Váh-Važec (rkm 15,0).

Limitom NV v tomto mieste nevyhoveli ukazovatele aktívny chlór, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, pričom uvedené baktérie sú jedinými ukazovateľmi zatriedenými do IV. triedy kvality.

V hornom úseku Váhu, okrem dvoch  miest odberu na toku Orava sa sledujú dve nové miesta na Bielej Orave-pod Lokcou (rkm 3,9) a na Polhoranke, v mieste Zubrohlava (rkm 2,7), ktoré ústia do vodnej nádrže Orava. Zo znečisťovateľov na Bielej Orave, ktorá ovplyvňuje kvalitu vôd, je ČOV Oravská Lesná (rkm 24,8). V mieste odberu Orava-Oravský Podzámok (rkm 29,4) je stav, ktorý ovplyvňuje komunálne znečistenia vypúšťané do Oravy (obecné čistiarne odpadových vôd, ČOV-ústie nad Priehradou, Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou a Horná Lehota). Miesto odberu Orava-Kraľovany (rkm 0,3) je ovplyvnené znečistením priemyselných odpadových vôd z ČOV Tribometal (MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.), ČOV SEZ Dolný Kubín.  A tiež splaškovými odpadovými vodami z ČOV OFZ Široká, a.s. Istebné a komunále znečistenie z ČOV Bziny, WWT-Mokraď, Dolný Kubín.

V uvedených 4 miestach odberu sa vyskytlo 10 prípadov prekročenia limitov NV.  Jedná sa o ukazovatele: aktívny chlór (3x) okrem miesta odberu Orava-Kraľovany (rkm 0,3), N-NO2  2x v mieste odberu  Orava-Oravský Podzámok (rkm 29,4) a Orava-Kraľovany (rkm 0,3). V mieste odberu Orava-Kraľovany (rkm 0,3) boli 1x prekročené ukazovatele: pH, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky a AOX. Uvedené tri mikrobiologické ukazovatele sú zatriedené do IV. triedy kvality. Vo všetkých miestach však prevyšuje zatriedenie do I. triedy kvality.

Prítok Turiec je monitorovaný v dvoch miestach odberu, Turiec-nad sútokom s Pivovarským potokom (rkm 6,7), čo je nové miesto odberu a Turiec-Vrútky (rkm 3,5). Turiec  je znečisťovaný odpadovými vodami z okolitých obcí (splaškové a komunálne odpadové vody) a znečistením z podniku MT-Energetika s.r.o Martin, ktorý sa zaoberá strojárstvom. Limitom NV na toku Turiec nevyhovelo 6 ukazovateľov, z toho 1x  aktívny chlór (Turiec-nad sútokom s Pivovarským potokom), v mieste odberu Turiec-Vrútky (rkm 3,5) boli prekročené limity pre pH, N-NO2, aktívny chlór, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky (III. trieda kvality). Všetky ukazovatele v mieste odberu Turiec-nad sútokom s Pivovarským potokom (rkm 6,7) sú zaradené do I.-II. triedy kvality. V druhom  sledovanom mieste odberu Turiec-Vrútky (rkm 3,5). boli ukazovatele vyhodnotené v I.-III. triede kvality, okrem 1 prípadu IV. triedy kvality pre fekálne streptokoky.

Na prítoku Varínka  miesto odberu Varínka-Varín (rkm 0,5) v roku 2007 nebolo sledované, do monitorovania bolo zaradené nové miesto Varínka-pod Strážou (rkm 4,4). Všetky sledované ukazovatele v tomto mieste odberu sú zaradené do I.-II. triedy kvality. Do druhej triedy boli zatriedené ukazovatele pH, merná vodivosť, celkový dusík, NELUV a aktívny chlór. Limitom NV SR č. 296/2005 nevyhovoval len aktívny chlór.

Na toku Kysuca, miesta odberu Kysuca-Raková (rkm 35,3), Kysuca-Krásno nad Kysucou (rkm 19,0) a Kysuca-Považský Chlmec (rkm 0,6) neboli v roku 2007 sledované. 
Novo monitorované miesto odberu Kysuca-nad Radoľou (rkm 8,4) má ukazovatele kvality vyhodnotené v rozsahu I.-III. triedy kvality. Do III. triedy boli zaradené ukazovatele ChSKCr  s hodnotou c90 = 26,0 mg.l-1 a NELUV  c90 = 0,07 mg.l-1. Limitom NV opäť nevyhovoval aktívny chlór.

Na prítoku Rajčanka v mieste odberu Rajčanka-Žilina (rkm 1,5) je zjavný vplyv minerálnych a bazénových vôd z kúpaliska Veronika,  Slovenských liečebných kúpeľov-Rajecké Teplice a komunálnych odpadových vôd z ČOV Rajec. Ukazovatele sú podľa STN zatriedené do I.-IV. triedy kvality, štvrtú triedu spôsobujú všetky mikrobiologické ukazovatele. Súčasne s ukazovateľmi aktívny chlór a N-NO2  nevyhovujú limitom NV. Prvá a druhá trieda kvality však v hodnotení prevyšuje.

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní, do čiastkového povodia Váhu  zaraďujeme aj tok Malý Dunaj, ktorý ovplyvňuje kvalitu Váhu v jeho dolnej časti. Malý Dunaj  je zaťažovaný hlavne prítokmi Horný a Dolný Dudváh, Trnávka a Čierna Voda.

V kvalite vôd v týchto prítokoch je nepriaznivá, čo dokazuje zatrieďovanie ukazovateľov aj do V. triedy kvality.

Tok Trnávka v mieste odberu Trnávka-pod ČOV Trnava (rkm 4,9) je najviac znečistený prítok, spolu s Dolným Dudváhom v mieste Dolný Dudváh-Sládkovičovo (rkm 11,3). Tok Trnávka je zaťažený odpadovými vodami z mesta Trnava, najmä z ČOV Trnava-Zeleneč a z výroby motorových vozidiel Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. V  mieste odberu Trnávka-pod ČOV Trnava (rkm 4,9) limitom daným NV nevyhovovalo až 17 ukazovateľov:  rozpustený kyslík (c10 = 2,3 mg.l-1) , ChSKMn c90 = 27,03 mg.l-1, ChSKCr c90 = 165,67 mg.l-1, a BSK5 (ATM) c90 = 48,33 mg.l-1, N-NH4 c90 = 27,03 mg.l-1, N-NO3 c90 = 15,907 mg.l-1, Ncelk c90 = 25,2 mg.l-1, 
Pcelk c90 = 3,3533 mg.l-1, sapróbny index biosestónu c90 = 3,93 mg.l-1, koliformné baktérie c90 = 40667 KTJ.ml-1, termotolerantné koliformné baktérie c90 = 16000 KTJ.ml-1, fekálne streptokoky c90 = 8833 KTJ.ml-1, rozpustené látky c90 = 1113 mg.l-1, chloridy c90 = 249,33 mg.l-1, N-NO2 c90 = 1,04 mg.l-1, RL žíhané c90 = 885 mg.l-1, AOX c90 = 164 mg.l-1. V. trieda kvality bola stanovená pre ukazovateľ RL. Situácia v toku Trnávka, v mieste Modranka, situovanom nad spomínanou ČOV, je priaznivejšia. Počet prekročení limitov NV je 7 (3x: mikrobiologické ukazovatele, O2, N-NO3, N-NO2, Ncelk. Mikrobiologické ukazovatele sú zatriedené do V. triedy kvality.

Na Dolnom Dudváhu v mieste odberu Dolný Dudváh-Sládkovičovo (rkm 11,3) je voda silno, až veľmi silno znečistená, prezentovaná IV. a V. triedou kvality. Dolný Dudváh je zaťažený odpadovými vodami z potravinárskeho priemyslu (mraziarne v Sládkovičove a termálne kúpalisko Vincov les), z priemyselných odpadových vôd je to spoločnosť ENVIRAL, a.s., zaoberajúca sa výrobou bioetanolu, ako prímesi do palív. Nezanedbateľný je  aj vplyv poľnohospodárstva a  znečistenia z okolitých obcí.

Limitom daným NV nevyhovovalo 14 ukazovateľov (v zátvorkách je uvedená trieda kvality): O2 (V.), CHSKCr (IV.),  BSK5 (ATM) (III.), N-NH4 (V.), Ncelk (III.), Pcelk (V.), sapróbny index biosestonu (IV.), chlorofyl „a“ (III.), termotolerantné koliformné baktérie (V.),  fekálne streptokoky (V.), koliformné baktérie (IV.), NELUV (IV.), N-NO2, AOX.

V povodí Malého Dunaja bola kvalita povrchových vôd v roku 2007 sledovaná v 6 miestach odberu, na tokoch Malý Dunaj a Čierna voda.  Sledovaná dĺžka toku je zosumarizovaná spolu s čiastkovým povodím Váhu. Limitom NV v uvedených 6 miestach nevyhovelo 17 ukazovateľov. Vo všetkých 3 miestach odberu situovaných na Čiernej vode, bol prekročený limit N-NO2  a N-NO3,  Limity NV pre aktívny chlór boli prekročené (2x), 2x NELUV ,1x teplotu vody, N-NH4 , Pcelk a termotolerantné koliformné baktérie. Piata trieda podľa STN bola vyhodnotená len pre ukazovateľ teplota vody v  jednom odberovom mieste Čierna Voda-nad zaústením Dudváhu (rkm 6,0), (c90 = 26,0 oC), čo je ovplyvňované vypúšťaním termálnych odpadových vôd z ČOV Aquathermal, a.s.  Senec. Okrem tohto prípadu je kvalita vody v tokoch Malý Dunaj a Čierna voda za sledované obdobie 2006-2007 hodnotená I. - IV. triedou kvality. Zo zdrojov znečistenia prejavujúcich sa na Čiernej vode je to vplyv komunálnych odpadových vôd ČOV Bernolákovo a Senec, splaškové vody z ČOV Veľký Biel.  Kvalita vôd v povodí Malého Dunaja bola pozorovaná v roku 2007 v troch miestach odberu, Malý Dunaj-Bratislava (rkm 126,00), Malinovo (rkm 114,7) a Kolárovo (rkm 2,5). Zo znečisťovateľov lokalizovaných v povodí Malého Dunaja majú najväčší vplyv na kvalitu vody chladiace odpadové vody zo Slovnaftu, a.s. Bratislava a splaškové odpadové vody z okolitých obcí.

Na obrázkoch 8-9 sú znázornené priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov za obdobie 1994-2007, spolu so smerodajnými odchýlkami vo vybraných miestach odberov na hlavnom toku: Váh-Hubová (rkm 308,8) a Váh-Komárno (rkm 1,5). V mieste odberu Váh-Hubová hodnoty BSK5 do roku 2002 klesajú, v roku 2003 a 2004 sú hodnoty vyrovnané, s miernym nárastom v roku 2005 a 2007. Vo vývoji koncentrácií ChSKCr je od roku 2002 oproti obdobiu rokov 1995-2001 pozorovateľný celkový pokles hodnôt, vrátane roku 2007. Zvýšené hodnoty Hg zaznamenané v roku 2004 výrazne poklesli, v roku 2006 však ortuť nebola monitorovaná. Priemerné ročné koncentrácie NELUV  vykazujú do roku 2000 vyrovnaný priebeh, nárast hodnôt je pozorovaný v roku 2001 a 2004 s poklesom v rokoch 2005 a 2006.

V odberovom mieste Váh-Komárno vykazujú koncentrácie BSK5 po miernom vzostupe do roku 2004 následne pokles hodnôt, a v roku 2006 a 2007 sú hodnoty vyrovnané. Koncentrácie ChSKCr sú vyrovnané v priebehu celého sledovaného obdobia, s miernym zvýšením hodnôt v roku 1996, 2002 a 2006 a následne s poklesom v roku 2007. Priemerné ročné koncentrácie 
N-NH4 majú rozkolísaný priebeh s výraznejším poklesom hodnôt v rokoch 2006 a 2007. Hodnoty celkového fosforu výraznejšie poklesli v roku 1998 a od roku 2004 koncentrácie postupne klesajú,  vrátane roku 2007.

4.2.1.1 Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Váh

Na obrázku 10 sú znázornené koncentrácie chlorofylu „a“, Ncelk a Pcelk pozdĺž Váhu. Maximálne množstvo chlorofylu „a“ bolo namerané v mieste odberu Váh-Komárno dňa 9.07.2007 v koncentrácii 23,4 μg.l-1. Výsledky merania chlorofylu „a“ na tomto mieste sú za obdobie 2006-2007 hodnotené III. triedou kvality (obrázok 11) a podľa NV 296/2005 hodnoty chlorofylu „a“ neprekračovali limit.

Miesto odberu vzorky:

Váh - Hubová			            308,8 km

Váh - nad Sereďou 	 		81,0 km

Váh - Vlčany		                            41,7 km

Váh - Komárno 		1,5   km

Obrázok 10 	Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Váh počas vegetačného obdobia v roku 2007

Obrázok  11  Obsah nutrientov a chlorofylu "a" v mieste odberu Váh-Komárno v roku 2007

4.2.2 Čiastkové povodie Nitry

V čiastkovom povodí Nitry bolo v období rokov 2006 a 2007 sledovaných spolu 9 odberových miest. V porovnaní s rokom 2006, na hlavnom toku neboli hodnotené miesta odberov Nitra-Opatovce nad Nitrou (rkm 138,7), Nitra-Lužianky (rkm 65,1), Nitra-Čechynce (rkm 47,8). Z prítokov neboli sledované Handlovka, Bebrava-Krušovce (rkm 3,4), Radošinka, Malá Nitra a Dlhý Kanál. Nové odberové miesta sú na Nitrici-pod Liešťanmi (rkm 33,5) a Bebrave-Bánovce nad Bebravou (rkm 18,3). Sledovaná dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Nitry tvorí 337,2 km.

Tok Nitra, vrátane sledovaných prítokov, môžeme aj naďalej hodnotiť ako silne až veľmi silne znečistený z dôvodu antropogénnej činnosti vyvíjanej v tejto oblasti. Hodnotenie podľa NV ukázalo, že na všetkých sledovaných miestach odberov bolo vyhodnotené prekročenie limitu u jednotlivých ukazovateľov. V mieste odberu Nitra-nad Kľačnom (rkm 165,0) bolo prekročenie limitu len u jedného ukazovateľa (pH). Najviac 18 prekročení u jednotlivých ukazovateľov, bolo zaznamenaných v mieste odberu Nitra-Chalmová (rkm 123,8), v mieste odberu Nitra-Nitrianska Streda (rkm 91,1) 14 prekročení a v záverovom mieste odberu Nitra-Komoča (rkm 6,5) 12 prekročení. Z prítokov Nitry, najviac prekročení bolo vyhodnotených na Žitave, v mieste odberu Húl (rkm 3,5).

V hornom úseku povodia Nitry medzi najvýznamnejšie zdroje priemyselných odpadových vôd patria bane v Handlovej na prítoku Handlovka, Ciglanka v Prievidzi a Novákoch na Krivom potoku, kde sa ťaží a spracováva hnedé uhlie a lignit. Ďalej sú to Novácke chemické závody, a.s. Nováky, kde sa vyrábajú plasty a produkty ťažkej chémie, elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch, Vulkán, a.s. Partizánske, prevádzka  Bošany (bývalé koželužne v Bošanoch) a iné. V strednej a dolnej časti povodia je sústredený najmä potravinársky priemysel - výroba piva v Topoľčanoch, a ďalšie. Medzi veľké zdroje znečistenia z hľadiska komunálnych odpadových vôd zaraďujeme ČOV v Prievidza, ČOV Handlová  v správe stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť (StVS), a. s., , ČOV v Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.. Významnými sú tiež difúzne zdroje znečistenia, vzhľadom na poľnohospodársku činnosť v povodí.

Prvé miesto odberu  Nitra-nad Kľačnom (rkm 165,0) spĺňa limity podľa  NV až na pH, kde bol limit prekročený. Zatriedenie jednotlivých ukazovateľov do tried kvality podľa STN  bolo prevažne v prvej a druhej triede kvality, len pH a kolifornmé baktérie spĺňali kritériá III. triedy kvality. Toto miesto odberu nie je zaťažené znečistením, nakoľko sa nachádza v hornom úseku toku v lesnatej oblasti. O niečo horšia je situácia v mieste odberu Nitra-Nedožery (rkm 149,0), podľa NV 6 ukazovateľov prekračovalo limit. Tu sa prejavil vplyv odpadových vod z Nitrianskeho Pravna a okolitých obcí. Prekročené boli limity ChSKMn, N-NO2, NELUV a hodnoty koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov. 
Znečistenie v hornom úseku rieky Nitry spôsobené banským, teplárenským a chemickým priemyslom v Novákoch a okolitých obciach sa prejavuje v mieste odberu 
Nitra-Chalmová (rkm 123,8). Podľa hodnotenia NV 18 ukazovateľov prekračuje limit pre povrchové vody. Sú to ukazovatele ako ChSKMn , BSK5 (ATM), RL, RL-žíhané, chloridy, N-NH4, N-NO2 , NELUV, Hg, bakteriálne znečistenie, index saprobity biosestónu, AOX, chloroform, 1,2-dichlóretán, Cis 1,2-dichlóretén, 1,1,2-trichlóretylén. Do V. triedy kvality podľa STN boli vyhodnotené ChSKCr , RL, Si-biosestónu, termotolerantné koliformné baktérie a fekálne streptokoky, Hg a NELUV. V mieste odberu Nitra-Nitrianska Streda (rkm 91,1) sa kvalita vody len mierne zlepšuje, limity nariadenia vlády prekračovalo 14 ukazovateľov (N-NH4, N-NO2, NELUV, Hg, As, fenoly, bakteriálne znečistenie, index saprobity biosestónu, AOX, chloroform, 1,2-dichlóretán a 1,1,2-trichlóretylén. Do V. triedy kvality podľa STN boli vyhodnotené koliformné baktérie, fekálne streptokoky, termotolerantné koliformné baktérie a Hg. Ani v uzáverovom mieste odberu Nitra-Komoča (rkm 6,5) sa situácia výrazne nezlepšovala, 12 ukazovateľov prekračovalo limity NV (ChSKCr, N-NO2, NELUV, Hg, Al, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, sapróbny index biosestónu, AOX, 1,2-dichlóretán,  Cis 1,2-dichlóretén a chlorofyl „a“). V piatej triede kvality podľa STN nebol vyhodnotený ani jeden ukazovateľ.

Z prítokov Nitry bola v roku 2007 sledovaná Nitrica v mieste odberu pod Liešťanmi (rkm 33,5) a v mieste odberu Partizánske (rkm 0,2). V mieste odberu Nitrica-pod Liešťanmi (rkm 33,5) 4 ukazovatele prekračovali limit NV, boli to N-NO2 , NELUV , pH a fekálne streptokoky. Do V. triedy kvality podľa STN nebol zaradený ani jeden ukazovateľ. Prekročenie limitov podľa NV v mieste odberu Nitrica-Partizánske (rkm 0,2) bolo u ukazovateľov  N-NO2 , termotolerantných koliformných baktérií, fekálnych streptokokov a NELUV. Koncentrácie NEL UV  dosiahli hodnoty pre zatriedenie do V. triedy kvality podľa STN. Z ďalších prítokov Nitry bola sledovaná Bebrava v mieste odberu Bánovce nad Bebravou (rkm 18,3), kde limity NV prekročili 3 ukazovatele (N-NH4, Ncelkový, N-NO2). Do V. triedy kvality boli zatriedené N-NH4 a P-PO4. V tomto mieste odberu sa nepriaznivo prejavuje vplyv splaškových odpadových vôd a znečistenie z poľnohospodárskej výroby vo zvýšených koncentráciách nutrientov. Najviac znečisteným, v roku 2007 sledovaným prítokom Nitry bola Žitava v mieste odberu Húl (rkm 3,5). Limita NV prekročilo 12 ukazovateľov (RL, Cl-, N-NH4, N-NO2, RL-žíhané, Pcelkový, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, koliformné baktérie, sapróbny index biosestónu, celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a do V. triedy kvality podľa STN bolo zatriedených 7 ukazovateľov (RL, merná vodivosť, Cl- , P-PO4, bakteriálne znečistenie).

Na obrázku 12-15 sú znázornené priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality vody za obdobie 1994-2007 spolu so smerodajnými odchýlkami v miestach odberov 
Nitra-Chalmová (rkm 123,8) a Nitra-Komoča (rkm 6,5). V hornej časti Nitry, vykazuje odberové miesto Nitra-Chalmová organické znečistenie, charakterizované ukazovateľmi BSK5 (ATM) a ChSKCr, prejavujúce sa od roku 2003 miernym nárastom.

Naopak ´miernym poklesom v roku 2006 a v prípade BSK5 aj v roku 2007. Koncentrácie ChSKCr  v roku 2007 mierne stúpali.  Naopak, koncentrácie N-NH4, Pcelk  a NELUV od roku 2004 klesajú. Koncentrácie  arzénu od roku 2002 výrazne klesajú až do roku 2007. Oproti obdobiu 1994-2001 predstavujú 5-násobný pokles.

V dolnom úseku, v  ústí Nitry do Váhu, v Komoči (rkm 6,5)  vykazujú ukazovatele BSK5 , vyrovnaný priebeh až na rok 2000, kedy bol zaznamenaný výrazný nárast. Priemerné ročné hodnoty okrem roku 2000 sa pohybujú v rozmedzí od 4-7 mg.l-1.  Priemerné ročné koncentrácie ChSKCr od roku 1994 narastali do roku 1997, v nasledujúcich rokoch koncentrácie poklesli až na rok 2000. Vzostup hodnôt bol zaznamenaný aj v rokoch 2005 a mierny vzostup aj v roku 2007.  V prípade N-NH4 do roku 2000 koncentrácie mali vzostupnú tendenciu, avšak od roku 2001 hodnoty postupne klesali. V prípade ukazovateľa Pcelk, hodnoty od roku 2004 postupne klesali a jeho koncentrácie sa pohybujú na úrovni 90-tych rokov. Koncentrácie Hg  mali rozkolísaný priebeh s poklesom v roku 2006 a následne s nárastom hodnôt v roku 2007. Priemerné ročné koncentrácie NELUV  po náraste v roku 1995 od roku 1996 poklesli a zotrvali v rovnakej hodnote do roku 2001, kedy bol zaznamenaný nárast s opätovným poklesom v roku až do roku 2007, s výnimkou roku 2004, kde boli hodnoty na úrovni roku 2001.  Odberové miesto Nitra-Komoča je pod priamym vplyvom znečistenia z mesta Nové Zámky, zároveň je to ústie toku, kde sa kumuluje znečistenie z celého povodia.

4.2.2.1 Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Nitra

Eutrofizačné procesy na toku Nitra, vzhľadom na jej zaťaženie dusičnanmi a fosforom, prebiehajú oveľa intenzívnejšie, čo sa prejavuje aj v nárastoch biomasy (obr.16). Maximálne množstvo chlorofylu „a“ 62,8 µg.l-1 bolo namerané 14.8.2007 v mieste odberu Nitra-Komoča (r.km 6,5), výsledky merania chlorofylu „a“ a nutrientov  zobrazuje obrázok 17.

Miesto odberu vzorky:

Nitra - Chalmová			123,8 km

Nitra - Nirianska Streda  	 	91,1 km

Nitra - Komoča		               6,5 km

Obrázok  16 	Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Nitra počas vegetačného                  obdobia v roku 2007

Obrázok  17   Obsah nutrientov a chlorofylu "a" v mieste odberu Nitra -Komoča v roku 2007

4.3 OBLASŤ	PovodiA Hrona

4.3.1 Čiastkové povodie Hrona

V čiastkovom povodí Hrona bola kvalita vody sledovaná v roku 2007 v 10 miestach odberu vzoriek. Z  tohto počtu bolo 9 miest odberov sledovaných aj v roku 2006. V porovnaní s monitorovaním v roku 2006, nebolo v roku 2007 sledovaných 13 miest odberov. V roku 2007 bolo obnovené jedno odberové miesto Slatina–Pstruša ( rkm 21,30).

K  znečisťovateľom v hornej časti toku Hrona patria odpadové vody zo Železiarní v Podbrezovej a z výroby rafinovaných ropných produktov v podniku Petrochema a.s. v Nemeckej a z výroby farmaceutických výrobkov závodu Biotika, ČOV a.s. v Slovenskej Ľupči. V Brezne sú to podniky služieb, potravinárska, strojárska a papierenská výroba. Prítoky Hrona Čierny Hron, Bystrianka a Jaseniansky potok odvádzajú odpadové vody zo zlievarni v Hronci (ZLH a.s. Sabinov). Tok Bystrica odvádza priemyselné odpadové vody z SHP a.s. Harmanec. Odpadové vody z verejnej kanalizácie v Banskej Bystrici ústia do Selčianskeho potoka, Bystrice, Malachovského potoka a Hrona.

V oblasti Zvolena, časť odpadových vôd a časť komunálnych odpadových vôd z Bučiny  Zvolen, znečisťuje priamo tok Hron a časť ide do Hrona cez prítoky. Do Slatiny sa odvádzajú odpadové vody zo spracovania dreva z Bučiny a komunálne odpadové vody zo Zvolena, Hriňovej a z PPS Detva Holding v Detve. Prítok Zolná zachytáva odpadové vody z hydinárskych závodov vo Zvolene a časť odpadových vôd z Bučiny.

Oblasť Žiaru nad Hronom, Kremnice, Žarnovice a Novej Bane je znečisťovaná odpadovými vodami z banskej, hutníckej, drevo a kovospracujúcej činnosti. Odpadové vody zo závodu ZSNP a.s. v Žiari nad Hronom, Aquavity ČOV v Žarnovici a Knauf Insulation s.r.o. (Izomat) v Novej Bani, ktorá produkuje odpadové vody s obsahom minerálnych vlákien z výroby izolačných materiálov, do Hrona. Ťažbou a úpravou rúd sú zaťažené odpadové vody, recipientom ktorých je Hodrušský potok (Slovenská banská spoločnosť, Hodruša-Hámre).

Do toku Hron ústia odpadové vody z EMO v Mochovciach. Znečistené vody v oblasti Levíc s prítomným priemyslom a službami zachytávajú prítoky Podlužianka, Sikenica (ZVS O.Z. Levice a.s.) a Perec (bitúnok-mäsovýroba PM Zbrojníky).

V celom povodí sú najväčším znečisťovateľom  popri odpadových vodách z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby komunálne odpadové vody.

Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom povodí Hrona,  nevyhovuje jeden hodnotený ukazovateľ v dvoch miestach odberu a v 8 miestach odberu sa pohybuje počet nevyhovujúcich ukazovateľov od 3 po 7. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

Podľa NV v mieste odberu Hron-Šalková (rkm 181,6) nevyhovujú 4 ukazovatele zo 17 hodnotených ukazovateľov. Sú to BSK5(ATM), pH, amoniakálny a dusitanový dusík. 

Triedy kvality podľa STN sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality, IV. triedu kvality dosahuje BSK5(ATM) (v roku 2006 nebol sledovaný) a amoniakálny dusík, ktorý bol aj v predchádzajúcom hodnotenom období 2005-2006 v IV. triede.

V odberovom mieste Hron–Banská Bystrica (rkm 175,8) z 14 hodnotených ukazovateľov 3 nevyhovujú NV a to pH, amoniakálny a dusitanový dusík. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. po IV. triedu kvality, IV. triedu kvality dosahuje pH.

Z 30 hodnotených ukazovateľov kvalita vody v odberovom mieste Hron–Budča (rkm 148,2) podľa NV nevyhovuje 7 ukazovateľov. Podľa STN mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie) a organické mikropolutanty (NELUV) zatrieďujú triedu kvality do V. triedy, avšak v roku 2007 neboli spomínané ukazovatele sledované.

V mieste odberu Hron–Žiar nad Hronom  (rkm 131,5) nevyhovuje NV 5 ukazovateľov z 19 hodnotených. Sú to celkový fosfor, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, NELUV a dusitanový dusík, ktoré sa sledovali iba v roku 2006. Za zatriedenie do V. triedy kvality zodpovedajú mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie) a organické mikropolutanty (NELUV ).

Z 19 hodnotených ukazovateľov sú 3 nevyhovujúce podľa NV v odberovom mieste Hron–Žarnovica  (rkm 112,0). Nevyhovujúce ukazovatele boli sledované len v roku 2006 a ide o dusitanový dusík a mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie). Mikrobiologické ukazovatele sú podľa STN zatriedené do V. triedy kvality.

V odberovom mieste Hron–Kalná nad Hronom (rkm 63,7) z 10 hodnotených ukazovateľov 1 nevyhovuje NV a to dusitanový dusík. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. po III. triedu kvality, III. triedu kvality dosahuje organický dusík a fosforečnanový fosfor (v roku 2007 neboli sledované).

V hraničnom mieste odberu Hron–Kamenica (rkm 1,7) 7 ukazovateľov zo 42 hodnotených nevyhovuje NV. Triedy kvality sa pohybujú od I. do IV. triedy kvality, pričom podľa STN IV. triedu kvality dosahujú mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, fekálne streptokoky).

Na prítoku Slatina bolo v roku 2007 sledované obnovené odberové miesto Slatina–Pstruša (rkm 21,3), pričom zo 17 hodnotených ukazovateľov 1 nevyhovuje NV a to dusitanový dusík. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. po III. triedu kvality, III. triedu kvality dosahuje amoniakálny dusík a fosforečnanový fosfor.

Na prítoku Zolná v mieste odberu Zolná–ústie (rkm 0,5) z 22 hodnotených ukazovateľov 5 nevyhovuje NV. Sú to ChSKCr,  koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, NELUV a dusitanový dusík. Podľa STN bola kvalita vody zaradená do I. - V. triedy kvality, pričom takisto ako v predchádzajúcom sledovanom období (2005-2006) V. triedu spôsobujú mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie) a organické mikropolutanty (NELUV).

Na prítoku Slatina v mieste odberu Slatina–ústie (rkm 0,3) sú z 20 hodnotených ukazovateľov 3 ukazovatele nevyhovujúce podľa NV, sú to NELUV, dusitanový dusík a fluorantén. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. - V. triedu kvality. V. triedu kvality dosahujú koncentrácie NELUV , čo súvisí s priemyselnou aktivitou v tomto povodí.

Na obrázku 18 a 19 je znázornený vývoj vybraných ukazovateľov kvality vody v  mieste odberu Hron-Kamenica (rkm 1,7), kde vidieť vyrovnaný priebeh koncentrácií BSK5 až do súčasnosti. Priemerné ročné koncentrácie ChSKCr sú vyrovnané a zodpovedajú II.–III. triede kvality. Koncentrácie nutrientov N-NH4 a P-PO4 od roku 2004 klesajú, hodnoty N-NO3 sú relatívne stabilné a zodpovedajú II.–III. triede kvality.

4.3.2	Čiastkové povodie  Ipľa

V čiastkovom povodí Ipľa bola kvalita vody sledovaná v roku 2007 v 10 miestach odberu vzoriek. Z  tohto počtu, bolo 9 miest odberov sledovaných aj v roku 2006. V porovnaní s monitorovaním v roku 2006, nebolo v roku 2007 sledovaných 6 miest odberov. V roku 2007 bolo doplnené jedno nové odberové miesto (Krupinica- pod sútokom s Klinkovicou, rkm 57,30).

Najväčšími zdrojmi znečistenia v povodí sú popri poľnohospodárstve a priemyselných aktivitách, komunálne odpadové vody.

V oblasti Lučenca sú odpadové vody odvádzané cez prítoky do toku Ipľa. Krivánsky potok odvádza priemyselné odpadové vody z  Mäsokombinátu s.r.o. Hrádok (výroba a konzervovanie mäsa) a komunálne odpadové vody z Lučenca.

Odpadové vody v oblasti Fiľakova, vypúšťané z podniku THORMASMALT spol. s r.o. (povrchová úprava kovov, kovovýroba), sú znečistené ťažkými kovmi a organickými rozpúšťadlami a spolu s komunálnymi odpadovými vodami sa odvádzajú do toku Belina.

Recipientom odpadových vôd z bane Dolina vo Veľkom Krtíši je Stračinský potok, odpadové vody zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. z Veľkého Krtíša a z ČOV Záhorce sú odvádzané do toku Krtíš.

Do rieky Krupinica ústia odpadové vody z verejnej kanalizácie v Krupine a komunálne odpadové vody z okolia Krupiny. Odpadové vody z oblasti Šiah (ČOV Šahy) ústia do Ipľa.

Prítok Štiavnica je ovplyvnená komunálnymi odpadovými vodami z mesta Banská Štiavnica. Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom povodí Ipľa,  v dvoch miestach odberu všetky hodnotené ukazovatele vyhovujú NV, pri 7 miestach odberov sa pohybuje počet nevyhovujúcich ukazovateľov od 1 do 8 a v 1 mieste odberu je to 11 nevyhovujúcich ukazovateľov. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

Podľa NV vyhovuje všetkých 18 hodnotených ukazovateľov v odberovom mieste Ipeľ–nad VN Málinec (rkm 198,6). Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. - II. triedu kvality, II. triedu kvality dosahuje dusičnanový a organický dusík.

V odberovom mieste Ipeľ–Rapovce (rkm 151,9) z 31 hodnotených ukazovateľov 5 ukazovateľov nevyhovuje NV .Sú to amoniakálny a dusitanový dusík, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a chloroform. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. po V. triedu kvality. Do V. triedy kvality sú zatriedené koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie (v roku 2007 neboli sledované).

V mieste odberu Ipeľ–Kalonda (rkm 144,5) nevyhovujú NV 8 ukazovateľov z 41 hodnotených ukazovateľov. Triedy kvality podľa STN v tomto mieste  odberu sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality.

Do IV. triedy kvality sú zaradené fosforečnanový fosfor a mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a fekálne streptokoky).

Z 13 hodnotených ukazovateľov kvalita vody v odberovom mieste Ipeľ–Kubáňovo (rkm 38,3) podľa NV nevyhovuje v 1 ukazovateli a to dusitanový dusík. Teplota vody a  fosforečnanový fosfor zatrieďujú triedu kvality podľa STN do IV. triedy, avšak v roku 2007 neboli ukazovatele sledované.

V hraničnom mieste odberu Ipeľ–Salka (rkm 12,0) 7 ukazovateľov z 42 hodnotených nevyhovuje NV. Triedy kvality sa pohybujú od I. do IV. triedy kvality, pričom podľa STN  IV. triedu kvality dosahujú fosforečnanový fosfor, mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a fekálne streptokoky).

Na prítoku Ipľa (Krupinica) bolo v roku 2007 sledované nové odberové miesto Krupinica–pod sútokom s Klinkovicou (rkm 57,3), pričom všetkých 17 hodnotených ukazovateľov vyhovuje NV. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. - II. triedu kvality, II. triedu kvality dosahuje dusičnanový dusík a NELUV.

Na prítoku Suchá v mieste odberu Suchá–Prša (rkm 3,1) z 10 hodnotených ukazovateľov 3 ukazovatele nevyhovujú NV a to rozpustený kyslík,  amoniakálny a dusitanový dusík. Podľa STN zatrieďuje rozpustený kyslík kvalitu vody do V. triedy kvality.

Na prítoku Krtíš v mieste odberu Krtíš–Nová Ves (rkm 11,6) 11 ukazovateľov z 26 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV. Triedy kvality sa pohybujú od I. triedy kvality až po V. triedu kvality. V. triedu kvality spôsobujú nutrienty (amoniakálny, dusičnanový a celkový dusík, celkový fosfor) a mikorobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie).

Na prítoku Krupinica v mieste odberu Krupinica–nad Šahami (rkm 1,1) z 22 hodnotených ukazovateľov 4 ukazovatele nevyhovujú NV. Sú to celkový fosfor, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a dusitanový dusík. Triedy kvality sa pohybujú od I. triedy kvality až po IV. triedu kvality. IV. triedu kvality spôsobuje celkový fosfor a koliformné baktérie (v roku 2007 neboli sledované).

Na prítoku Štiavnica v mieste odberu Štiavnica–ústie (rkm 1,1) 3 ukazovatele z 19 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV. Sú to ChSKCr, BSK5 ATM a dusitanový dusík. Triedy kvality sa pohybujú od I. triedy kvality až po IV. triedu kvality. IV. triedu kvality spôsobuje ChSKCr a BSK5 (ATM) (v roku 2006 neboli sledované).

Obrázok 20 a 21 znázorňuje vývoj kvality vody vybraných ukazovateľov v mieste odberu Ipeľ-Salka, kde koncentrácie ukazovateľov BSK5, N-NH4, N-NO3 a As majú vyrovnaný priebeh vykazujúci postupný pokles.

4.3.3	Čiastkové povodie Slanej

V čiastkovom povodí Slanej bola kvalita vody sledovaná v roku 2007 v 5 miestach odberu vzoriek. Z tohto počtu, boli 3 miesta odberov sledované aj v roku 2006. V porovnaní s monitorovaním v roku 2006, nebolo v roku 2007 sledovaných 13 miest odberov. V roku 2007 boli doplnené dve nové odberové miesta (Muráň–Jelšavská Teplica, rkm 57,30 a Rimava–Sobôtka, rkm 35,4).

Tok Slaná je recipientom odpadových vôd zo Sideritu v Nižnej Slanej (ťažba a úprava železných rúd), odpadových  vôd z výroby vápna v Plešivci a verejnej kanalizácie v danej oblasti. Odpadové vody zo Slavošovských papierní (SHP Slavošovce a.s.) zachytáva prítok Štítnik, do prítoku Muráň ústia odpadové vody z výroby magnezitu a keramickej výroby v Lubeníku (Slovmag a.s.) a v Jelšave (SMZ) a verejná kanalizácia v okolí Jelšavy a Revúcej.

Prítok Rimava zachytáva znečistenie z chemickej výroby v Hnúšti (SLZ Chémia, a.s.). Významným znečisťovateľom v povodí sú komunálne odpadové vody z Tisovca, Klenovca, Hnúšte a Rimavskej Soboty.

Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom povodí Slanej, v troch miestach odberu 1 ukazovateľ nevyhovuje NV č. 296/2005 Z.z., pri 2 miestach odberu je to  4 a 7 nevyhovujúcich ukazovateľov. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

V odberovom mieste Slaná- pod Rožňavou (rkm 49,2) z 22 hodnotených ukazovateľov 4 ukazovatele nevyhovujú NV č. 296/2005 Z.z. Sú to koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, dusitanový dusík a NELUV. Podľa STN sa triedy kvality pohybujú od I. po V. triedu kvality. Do V. triedy kvality sú zatriedené koliformné baktérie a termotolerantné koliformné baktérie (v roku 2007 neboli sledované).

V hraničnom mieste odberu Slaná–Sajópuspoki (rkm 0,0) 7 ukazovateľov z 56 hodnotených nevyhovuje NV. Triedy kvality sa pohybujú od I. do V. triedy kvality, pričom podľa STN V. triedu kvality hliník (v roku 2007 nebol sledovaný).

Na prítoku Muráň v roku 2007 bolo sledované nové odberové miesto Muráň–Jelšavská Teplica (rkm 16,6) a z 17 hodnotených ukazovateľov 1 ukazovateľ nevyhovuje NV a to dusitanový dusík. Triedy kvality sa pohybujú od I. – II. triedu kvality. II. triedu kvality spôsobuje pH, dusičnanový a celkový dusík.

Na prítoku Rimava v mieste odberu Rimava–Hnúšťa (rkm 58,0) 1 ukazovateľ z 21 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV a to dusitanový dusík. Podľa STN triedy kvality sa pohybujú od I. triedy kvality až po III. triedu kvality. III. triedu kvality spôsobuje ChSKCr (v roku 2006 nebol sledovaný) a fosforečnanový fosfor.

Na prítoku Rimava v roku 2007 bolo sledované nové odberové miesto Rimava–Sobôtka (rkm 35,4) zo 17 hodnotených ukazovateľov 1 ukazovateľ nevyhovuje NV a to dusitanový dusík. Podľa STN triedy kvality sa pohybujú od I.–II. triedy kvality. Druhú triedu kvality spôsobuje ChSKCr ,BSK5 (ATM), pH, dusičnanový a celkový dusík.

V mieste odberu Slaná-Sájopuspoki (obrázky 22 a 23) majú koncentrácie BSK5 a  ChSKCr  po výraznejšom poklese v roku 2000 vyrovnaný priebeh, koncentrácie N-NH4 a N-NO3 postupne klesajú. Koncentrácie NELUV  do roku 2000 klesali, od roku 2001 však stúpajú s poklesom v roku 2007. Koncentrácie Cu od roku 1997 výrazne poklesli a v roku 2006 klesli na úroveň rokov 1997-1999, čo je II. trieda kvality. V roku 2007 bol zaznamenaný mierny nárast.

4.4  Oblasť povodia Bodrogu

4.4.1  Čiastkové povodie Bodrogu

V čiastkovom povodí Bodrogu bola kvalita vody sledovaná v rokoch 2006 i 2007 na 19 miestach odberov vzoriek, z ktorých sú 3 nové miesta odberov a 1 miesto odberu je obnovené. V predchádzajúcom hodnotenom období bolo 42 miest odberov.

Na území Slovenskej republiky v čiastkovom povodí Bodrogu tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 627,3 km.

Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom povodí Bodrogu,  v štyroch miestach odberu všetky hodnotené ukazovatele vyhovujú NV, pri 13 miestach odberu sa pohybuje počet nevyhovujúcich ukazovateľov od 1 po 6 a pri 2 miestach odberu je to 11 ukazovateľov. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

V povodí Bodrogu patria medzi významných znečisťovateľov komunálne odpadové vody. Do toku Udoč sú odvádzané komunálne odpadové vody z Veľkých Kapušian. Na toku Laborec sú to komunálne odpadové vody z Humenného a Michaloviec a priemyselné odpadové vody z Ekologických služieb s.r.o. z ČOV Chemka Strážske. Negatívny vplyv na základné fyzikálno-chemické ukazovatele v toku Laborec majú chladiace odpadové vody EVO Vojany. Na toku Ondava patria medzi významných znečisťovateľov  priemyselné odpadové vody z Bukocelu Hencovce a z Ekologických služieb s.r.o. z ČOV Chemka Strážske. Tok Trnávka je zaťažená v dôsledku odpadových vôd potravinárskeho priemyslu a komunálne odpadové vody z mesta Trebišov. Somotorský kanál je zaťažený komunálnymi odpadovými vodami z mesta Čierna nad Tisou.

Povodie rieky Tisy je zaradené do čiastkového povodia Bodrogu. Na toku Tisa bola kvalita vody sledovaná v 2 odberových miestach: Tisa-Malé Trakany (rkm 3,0) a ďalšie hraničné miesto odberu Tisa–Zemplénagárd (rkm 0,0). V mieste odberu Malé Trakany zo 49 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje 11 ukazovateľov NV. Kvalita vody sa pohybuje od I. triedy kvality až po V. triedu kvality. Do V. triedy kvality sú zaradené ChSKCr a teplota vody. Pri ChSKCr to bolo zhoršenie zo IV. triedy na V. oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu (2005-2006), pri teplote vody je to zhoršenie až z II. na V. triedu kvality. Do IV. triedy kvality sú zatriedené, celkové železo, celkový mangán, chlorofyl „a“, koliformné baktérie a zinok.V mieste odberu Tisa-Zemplénagárd (rkm 0,0) 10 ukazovateľov nevyhovuje zo 45 hodnotených NV. Triedy kvality sa pohybujú v tomto mieste odberu od I. až po V. triedu kvality. Ako aj v predchádzajúcom hodnotenom období aj teraz ChSKCr, celkové železo a celkový mangán ostávajú v V. triede kvality. Do IV. triedy kvality sú zatriedené mikrobiologické ukazovatele.

Významný hraničný tok z Ukrajiny Latorica tvorí jednu vetvu povodia a spolu s tokom Ondava vytvárajú na území Slovenska rieku medzinárodného významu Bodrog.

Hlavný tok Latorica, v mieste odberu Latorica–Leles (rkm 21,3), z 50 hodnotených ukazovateľov 4 nevyhovujú NV. Triedy kvality ukazovateľov sa pohybujú od I. do IV. triedy kvality. Zvýšené hodnoty teploty vody spôsobili zhoršenie triedy kvality z I. až na IV. triedu kvality. Celkový mangán a koliformné baktérie zotrvali v IV. triede kvality. K výraznejšiemu zlepšeniu došlo u koncentráciách fosforečnanového fosforu, čo spôsobilo pokles o dve triedy kvality zo IV. triedy na II. triedu kvality.

U najvýznamnejšieho prítoku Latorice na Slovensku Laborca, v mieste odberu Laborec-Krásny Brod (rkm 108,3), 4 ukazovatele z 38 hodnotených nevyhovuje NV. Sú to mikrobiologické ukazovatele a chloroform. Triedy kvality sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality. Do IV. triedy kvality spadajú mikrobiologické ukazovatele tak isto ako v predchádzajúcom hodnotenom období (2005-2006). Ostatné ukazovatele sa pohybujú do III. triedy kvality.

V mieste odberu Cirocha-prítok do VN Starina (rkm 43,8) (obnovené miesto odberu), všetky ukazovatele z 24 hodnotených vyhovujú NV. Triedy kvality sa v tomto mieste odberu pohybujú od I. po III. triedu kvality.

Aj v mieste odberu Cirocha-Snina (rkm 23,5) (nové miesto odberu), všetky ukazovatele z 13 hodnotených vyhovujú NV. Triedy kvality sa v tomto mieste odberu pohybujú od I. po III. triedu kvality.

V mieste odberu Laborec–Petrovce (rkm 45,1), v roku 2007 boli sledované len niektoré kovy po filtrácii a organické látky. Podľa NV 4 ukazovatele z 28 hodnotených nevyhovujú NV. Triedy kvality sa pohybuje od I. po IV. triedu kvality. V IV. triede kvality sú aj koliformné baktérie,  termotolerantné koliformné baktérie a teplota vody.

V rámci hraničného monitoringu sú sledované hraničné toky Ulička a Ublianka, ktoré ústia do toku Uh na území Ukrajiny. V mieste odberu Ulička-štátna hranica (rkm 0,2) len jeden ukazovateľ z 23 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV, sú to koliformné baktérie, ktoré dosahujú IV. triedu kvality. Ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. do III. triedy kvality. K zhoršeniu došlo u celkového železa z I. na III. triedu kvality. V mieste odberu Ublianka-pod Ubľou (rkm 2,00) 4 ukazovatele nevyhovujú NV z 23 hodnotených ukazovateľov, sú to ChSKCr , pH, celkové železo a koliformné baktérie. K zhoršeniu došlo pri ChSKCr  z III. triedy kvality na V. triedu a u celkového železa z II. triedy na V. triedu kvality. Ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. do IV. triedy kvality.

V dolnej časti toku Laborca, v riečnom kilometri 16,3 ústi významný prítok z Ukrajiny – Uh. V tomto hodnotenom období v mieste odberu Uh–Pinkovce (rkm 18,5), zo 49 hodnotených ukazovateľov 5 nevyhovuje NV, je to teplota vody, koliformné baktérie, zinok, chloroform a 1,1,2-trichlóretylén. Triedy kvality sa pohybujú od I. až po V. triedu kvality. K výraznému zhoršeniu došlo pri teplote vody z II. na V. triedu kvality. Koliformné baktérie zotrvali v V. triede kvality. Zinok a NELUV  sú zatriedené do IV. triedy kvality. V mieste odberu Uh–ústie (rkm 0,05), v roku 2007 boli merané len organické látky.

Len jeden ukazovateľ nevyhovuje NV zo 16 hodnotených ukazovateľov a to je ChSKCr. ChSKCr tak ako aj v predchádzajúcom hodnotenom období je zatriedená do IV. triedy kvality. Ostané ukazovatele sa pohybujú od I. po III. triedu kvality.

V mieste odberu Laborec-Ižkovce (rkm 13,30), z 34 hodnotených ukazovateľov nevyhovujú 3 ukazovatele podľa NV, sú to chloroform, 1,1,2-trichlóretylén a Cis 1,2-dichlóretén. Triedy kvality v tomto mieste odberu sa pohybujú od I. do IV. triedy kvality.  K zhoršenie z III. na IV. triedu kvality došlo pri teplote vody. K zlepšeniu došlo pri ChSKCr zo IV. na III. triedu kvality.

V mieste odberu Ondava-prítok do VN Domaša (rkm 91,4) len dva ukazovatele nevyhovujú NV z 18 hodnotených ukazovateľov, sú to koliformné a termotolerantné koliformné baktérie (v roku 2007 neboli sledované). Práve tieto ukazovatele dosahujú najhoršiu triedu kvality v tomto mieste odberu a to IV. triedu kvality. Ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. po III. triedu kvality.

Všetky zo 16 hodnotených ukazovateľov vyhovujú NV v mieste odberu Topľa-nad VK Bardejov (rkm 99,6) (nové miesto odberu). Všetky ukazovatele sa pohybujú v I. a II. triede kvality len ChSKCr je zatriedené do III. triedy kvality.

V mieste odberu Topľa-pod Vranovom (rkm 15,3), v roku 2007 boli sledované len organické látky. Tri ukazovatele zo 17 hodnotených ukazovateľov nevyhovujú NV, sú to ChSKCr koliformné baktérie a termotolerantné koliformné baktérie. Hodnoty ChSKCr spôsobujú zatriedenie do V. triedy kvality (v roku 2007 nebola sledovaná). Koliformné baktérie a termotolerantné koliformné baktérie sú zaradené do IV. triedy kvality.

V novom mieste odberu Topľa-nad Cabovským potokom (rkm 4,90) všetkých 13 hodnotených ukazovateľov vyhovuje NV. ChSKCr je zatriedená do III. triedy kvality, ostatné ukazovatele sú v I. a II. triede kvality.

Negatívny vplyv toku Trnávka sa prejavuje najmä pri nízkych prietokoch, aj v poslednom mieste odberu na toku Ondava–Brehov (rkm 4,2). Podľa NV z 36 hodnotených ukazovateľov 5 nevyhovuje daným odporúčaným hodnotám.  K zhoršenie o jednu triedu kvality na IV. došlo u ChSKCr. Do IV. triedy kvality je zatriedený aj celkový fosfor (v roku 2007 nebol sledovaný). Ostatné ukazovatele sú od I. do III. triedy kvality.

V mieste odberu Bodrog-Streda nad Bodrogom (rkm 6,0) 6 ukazovateľov z 56 nevyhovuje NV. Počet koliformných baktérií a termotolerantných koliformných baktérii zatrieďujú tieto ukazovatele do IV. triedy kvality.  Hliník aj zinok sú tiež v IV. triede kvality tak ako v predchádzajúcom hodnotenom období (2005-2006), v roku 2007 neboli sledované.

V mieste odberu Roňava-Slovenské Nové Mesto (rkm 2,20) 6 ukazovateľov z 56 nevyhovuje NV. Do V. triedy kvality je zatriedený hliník (v roku 2007 nebol sledovaný). Zlepšenie nastalo u koncentrácii ChSKCr čo posunulo triedu kvality z V. na IV. triedu kvality. Ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality.

Obrázok 24 zobrazuje vývoj kvality vody v koncovom mieste odberu Uh-Pinkovce od roku 1994 po 2007. Priemerné ročné koncentrácie BSK5 výraznejšie poklesli v roku 1998 a v ostatných rokoch majú vyrovnaný priebeh, koncentrácie N-NH4 po poklese v roku 1997 opäť začali stúpať. Koncentrácie NELUV  klesali v období 1994-2001. Vysoký nárast sa zaznamenal v roku 2002, odkedy koncentrácie NELUV  opäť klesajú,  v roku 2006 nastal nárast oproti roku 2005 ale v roku 2007 koncentrácie opäť klesajú. V mieste odberu Bodrog -Streda nad Bodrogom (obrázok 25 a 26) hodnoty ukazovateľa BSK5 boli v období 1994-1999 vyrovnané, potom nastal pokles hodnôt a od roku 2002 sú hodnoty opäť vyrovnané. ChSKCr  za celé obdobie 1994-2003 mierne stúpala, mierny pokles je zaznamenaný od roku 2005, mierny nárast nastal v roku 2007. Hodnoty N-NH4 v roku 1997  poklesli, odvtedy majú viac menej vyrovnaný priebeh len v roku 2003 nastal mierny nárast.

4.5  Oblasť povodia Hornádu

4.5.1  Čiastkové povodie Hornádu

V čiastkovom povodí Hornádu bola v rokoch 2006 i 2007 kvalita vody sledovaná v 13 miestach odberov vzoriek,  jedno miesto je nové a jedno miesto odberu je obnovené, v predchádzajúcom hodnotenom období 2005-2006 bolo sledovaných 24 miest odberov.

Na území Slovenska v čiastkovom povodí Hornádu tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 494,2 km.

Povodie Hornádu bolo v minulých rokoch poznačené banskými aktivitami, a aj v dôsledku útlmu týchto činností v posledných rokoch, dochádza k znižovaniu koncentrácii ťažkých kovov v povrchových vodách. Negatívny vplyv majú  komunálne odpadové vody z miest Spišská Nová Ves a Košice. Významný prítok Hornádu Torysa je ovplyvnená komunálnymi odpadovými vodami z mesta Prešov. Z priemyselných odpadových vôd je to najmä Kovohuty a.s. Krompachy, Imuna Pharm a.s., Pivovary Topvar,a.s. , OZ Pivovar Šariš a U.S. Steel Košice s.r.o.

Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom povodí Hornádu,  v dvoch miestach odberu len jeden sledovaný ukazovateľ nespĺňa uvedené odporúčané hodnoty. Pri ostatných miestach sa pohybuje počet nevyhovujúcich ukazovateľov od 3 po 17. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

Prvé sledované miesto odberu na toku Hornád je  Hornád–Hranovnica (rkm 159,4) z 20 hodnotených ukazovateľov nevyhovujú 3 ukazovatele podľa NV (ChSKCr, koliformné baktérie a dusitanový dusík). Do IV. triedy kvality spadá ChSKCr a koliformné baktérie (v roku 2007 neboli sledované), ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. triedy kvality po II. triedu kvality.

Prítok Gánovský potok v mieste odberu Gánovský p.-ústie (rkm 0,7) (obnovené miesto odberu), 6 ukazovateľov nevyhovuje NV z 22 hodnotených ukazovateľov. Podľa STN sa pohybujú ukazovatele od I. triedy kvality až po IV. triedu kvality.

Ďalšie miesto odberu Hornád-pod Spišškou Novou Vsou (rkm 124,6) zachytáva vplyv splaškových odpadových vôd mesta Spišská Nová Ves. Zo 16 hodnotených ukazovateľov 2 nevyhovujú NV a to ChSKCr  a N-NO2. Zvýšené hodnoty ChSKCr  zatrieďujú tento ukazovateľ do V. triedy kvality, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu (2005-2006) zhoršenie o jednu triedu kvality. Zlepšenie o jednu triedu kvality zo IV. na III. triedu kvality došlo u fosforečnanového fosforu a  celkového fosforu (v roku 2007 nebol sledovaný).

Prítok Rudniansky potok v mieste odberu Rudniansky potok-ústie (rkm 0,4)  v roku 2007 boli sledované len ťažké kovy po filtrácii a niektoré organické látky. Z 12 hodnotených ukazovateľov nevyhovujú 3 ukazovatele NV, sú to koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie (tieto sú zatriedené do IV. triedy kvality) a dusitanový dusík (v roku 2007 neboli sledované).

V mieste odberu Hornád-pod Kluknavou (rkm 92,1) 4 ukazovatele nevyhovujú NV zo 17 hodnotených ukazovateľov. Sú to ChSKCr, BSK5 (ATM), organický dusík a dusitanový dusík.  
Do najhoršej triedy kvality (V. trieda kvality) je zatriedená  ChSKCr, do IV. triedy kvality je zatriedený organický dusík (v roku 2007 nebol sledovaný).

Prítok Hnilec v mieste odberu Hnilec-Stratená (rkm 75,5) (nové miesto odberu), len jeden ukazovateľ zo 16 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV (dusitanový dusík). Všetky ukazovatele sa pohybujú od I. do II. triedy kvality.

V mieste odberu Hornád–Krásna nad Hornádom (rkm 27,0) z 30 hodnotených ukazovateľov 5 nevyhovuje NV. Podľa STN sa ukazovatele pohybujú od I. až do V. triedy kvality, zhoršenie nastalo u koncentrácií ChSKCr, z III. triedy kvality na IV. triedu kvality (v roku 2006 nebola sledovaná), zhoršenie zo IV. triedy kvality na V. došlo u organického dusíka, ten v roku 2007  nebol sledovaný. Fosforečnanový fosfor a celkový fosfor zotrvali v V. triede kvality.

Významný prítok Hornádu Torysa je v hornej časti čistým tokom. Negatívny vplyv priemyselných a splaškových odpadových vôd mesta Prešov a prítoku Sekčov sa prejavuje v mieste odberu Torysa–Kendice (rkm 49,9), aj keď sa situácia uvedením mechanicko-biologickej ČOV mesta Prešov čiastočne zlepšila. V roku 2007 boli sledované len niektoré organické látky. Podľa NV len jeden z 9 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje odporúčaným hodnotám, je to dusitanový dusík. Triedy kvality podľa STN sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality, IV. triedu kvality dosahuje fosforečnanový fosfor. V predchádzajúcich rokoch boli do IV. triedy zatriedené ChSKCr, koliformné baktérie a NELUV  v rokoch 2006 a 2007 neboli sledované. V mieste odberu Torysa-Košické Olšany (rkm 13,0) 4 ukazovatele z 26 hodnotených nevyhovujú NV, sú to dusitanový dusík a organické látky. Triedy kvality sa pohybujú od I. triedy po IV. triedu kvality. Do IV. triedy kvality je zatriedený fosforečnanový fosfor, ktorý aj v predchádzajúcom hodnotenom období (2005-2006) bol v IV. triede kvality.

Prítok Olšava v mieste odberu Olšava-ústie (rkm 0,6) 3 ukazovatele zo 17 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV, sú to ChSKCr, celkový fosfor a dusitanový dusík. Všetky ukazovatele sa pohybujú od I. až do V. triedy kvality. Do V. triedy kvality je zatriedená ChSKCr, čo je zhoršenie o jednu triedu kvality oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu (2005-2006).  Do IV. triedy kvality je zatriedený fosforečnanový fosfor a celkový fosfor.

V mieste odberu Hornád-Ždaňa (rkm 17,2) 7 ukazovateľov z 30 hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV. Triedy kvality v tomto mieste  odberu sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality. Do IV. triedy kvality sú zaradené ChSKCr, fosforečnanový fosfor a mikrobiologické ukazovatele.

V hraničnom mieste odberu Hornád-Hidasnémeti (rkm 0,00) 10 ukazovateľov z 58 hodnotených nevyhovuje NV. Triedy kvality sa pohybujú od I. do IV. triedy kvality. K zlepšeniu došlo u ChSKCr, oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu (2005-2006) z V. triedy na III. triedu kvality. V. triedu kvality stále spôsobujú koncentrácie hliníka. V IV. triede kvality je celkový mangán, zinok (v roku 2007 neboli sledované) a mikrobiologické ukazovatele.

V mieste odberu Sokoliansky p.-Tornyosnémeti (rkm 0,00), je najviac ukazovateľov, ktoré nevyhovujú NV, je to 17 ukazovateľov z 56 hodnotených ukazovateľov. 
Dva ukazovatele sú zatriedené do V. triedy kvality a to teplota vody a organický dusík. Ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. triedy po IV. triedu kvality.

Na obrázkoch 27 a 28 znázorňuje priebeh priemerných ročných koncentrácií jednotlivých ukazovateľov v mieste odberu Hornád-pod Kluknavou za roky 1994-2007. Hodnoty ukazovateľa N-NO3 majú počas celého obdobia vyrovnaný priebeh len v roku 2005  mierne poklesli. Hodnoty N-NH4 majú počas celého obdobia kolísavý charakter s tým, že od roku 2005 bol zaznamenaný mierny pokles koncentrácií. Za povšimnutie stojí výrazný pokles obsahu medi od roku 1998, čo je pravdepodobne spôsobené útlmom banskej činnosti v regióne, len v roku 2005 nastal mierny nárast koncentrácii.

Obrázok 29 a 30 znázorňuje priebeh priemerných ročných koncentrácií jednotlivých ukazovateľov v mieste odberu Hornád-Ždaňa za roky 1994-2007. Koncentrácie N-NO3 majú počas celého obdobia vyrovnaný priebeh, hodnoty BSK5(ATM) poklesli v roku 1998 v nasledujúcich rokoch mali vyrovnaný priebeh s miernym poklesom v roku 2005. Hodnoty ChSKCr  mali do roku 2004, kedy bol zaznamenaný nárast hodnôt, vyrovnaný priebeh, opäť s poklesom v roku 2005 a miernym nárastom znova v roku 2007. Koncentrácie N-NH4 poklesli v roku 1998 v nasledujúcich rokoch mali vyrovnaný priebeh s miernym poklesom v roku 2005 a ďalším poklesom v roku 2007. Koncentrácie Pcelk stúpajú do roku 2003 a od roku 2004 klesajú, v rokoch 2006 a 2007 majú vyrovnaný priebeh.

4.5.2 Čiastkové povodie Bodvy

V čiastkovom povodí Bodvy bola v rokoch 2006 i 2007 kvalita vody sledovaná v 4 miestach odberov vzoriek, jedno miesto je obnovené.

Na území Slovenska v čiastkovom povodí Bodvy tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 127,4 km.

Čiastkové povodie Bodvy patrí k najmenším povodiam na našom území. Vyznačuje sa nízkou vodnosťou. Povodie nie je intenzívne antropogénne ovplyvnené, nachádza sa tu len jedno sídlo s viac ako 10 000 obyvateľmi - Moldava nad Bodvou. Prítoky v hornej časti povodia patria medzi vodárenské toky.

Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom povodí Bodvy,  v jednom mieste odberu všetky hodnotené ukazovatele spĺňajú odporúčané hodnoty.

V ďalších dvoch odberových miestach nevyhovujú 2 a 3 ukazovatele a v jednom mieste odberu nespĺňajú odporúčané hodnoty až 9 ukazovateľov. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

V mieste odberu Bodva–nad Medzevom (rkm 36,4) všetky hodnotené ukazovatele spĺňajú odporúčané hodnoty podľa NV. Triedy kvality jednotlivých ukazovateľov sa pohybujú od I. po II. triedu kvality. V predchádzajúcich rokoch koliformné baktérie spôsobovali  IV. triedu kvality, v roku 2007 neboli sledované.

V dolnej časti toku sa sledujú dva významné prítoky. Prítok Ida, v hornej časti sa nachádza vodárenská nádrž VN Bukovec. V rámci národného monitoringu  kvalita vody za roky 2006-2007 bola sledovaná v mieste odberu  Ida–prítok do VN Bukovec (rkm 41,3). Dva hodnotené ukazovatele z 25 nevyhovujú odporúčaným hodnotám podľa NV (termotolerantné koliformné baktérie a koliformné baktérie). Práve aj tieto dva ukazovatele sú zatriedené do IV. triedy kvality, ostatné ukazovatele sa pohybujú od I. do III. triedy kvality.

Ďalším prítokom je tok Turňa, v ktorom je kvalita vody sledovaná v mieste odberu Turňa-ústie (rkm 2,2). Tri hodnotené ukazovatele zo17 ukazovateľov nevyhovujú odporúčaným hodnotám podľa NV (ChSKCr, BSK5 (ATM) a dusitanový dusík). ChSKCr spôsobuje IV. triedu kvality a BSK5 (ATM) III. triedu kvality, ostatné ukazovatele sú v I. a II. triede kvality.

V hraničnom mieste odberu Bodva–Hosťovce (rkm 0,00), pri hodnotení výsledkov analýz podľa NV 9 ukazovateľov z 55 nespĺňajú uvedené odporúčané hodnoty. Ukazovatele sa pohybujú od I. až po V. triedu kvality. Za dvojročie  2006-2007 do V. triedy kvality je zatriedený hliník (v roku 2007 nebol sledovaný). V roku 2007 boli sledované kovy rozpustené po filtrácii.  V IV. triede na nachádza ChSKCr, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky a NELUV.

4.6  OBLASŤ POVODIA DUNAJCA A POPRADU

4.6.1  Čiastkové povodie Dunajca

V čiastkovom povodí Dunajca bola v rokoch 2006 i 2007 kvalita vody sledovaná v jednom základnom mieste odberov vzoriek.

Rieka Dunajec je hraničným tokom s Poľskom. Na území Slovenskej republiky je dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Dunajca sledovaná na celkovej dĺžke 16,9 km.

Hraničný tok s Poľskom Dunajec je sledovaný v mieste odberu Dunajec-Červený Kláštor (rkm 8,8). Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. 6 ukazovateľov zo 47 nespĺňajú uvedené odporúčané hodnoty, ide o termotolerantné koliformné baktérie a organické ukazovatele.

Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221 a dosahujú I. až III. triedu kvality. Tretiu triedu kvality dosahuje ChSKCr, koliformné baktérie,  termotolerantné koliformné baktérie a NELUV.

Obrázok 31 znázorňuje priebeh priemerných ročných koncentrácií vybratých ukazovateľov v mieste odberu Dunajec-Červený Kláštor za roky 1994-2007. Hodnoty BSK5  po poklese v roku 2000 majú vyrovnaný priebeh, hodnoty ChSKCr v priebehu sledovaných rokov majú vyrovnaný priebeh, len v roku 2007 mierne stúpli.  Hodnoty N-NH4  výraznejšie poklesli v roku 2001 a zotrvali vo vyrovnaných hodnotách a koncentrácie N-NO3 od roku 1996 mierne klesajú a od roku 2002 majú vyrovnaný priebeh.

4.6.2	Čiastkové povodie Popradu

V čiastkovom povodí Popradu bola v rokoch 2006 i 2007 kvalita vody sledovaná v 3 miestach odberov vzoriek. V predchádzajúcom dvojročí 2005-2006 bolo hodnotených 6 miest odberov vzoriek.

Rieka Poprad je hraničným tokom s Poľskom. Na území Slovenskej republiky je dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Popradu sledovaná na 142,6 km.

Tok Poprad patrí tradične k menej znečisteným tokom, lokálne znečistenie sa prejavuje pod mestskými sídlami, ide hlavne  o komunálne odpadové vody z Popradu, Kežmarku a  Starej Ľubovne.

V čiastkovom povodí Popradu podľa NV č. 296/2005 Z.z. došlo k prekročeniu odporúčaným hodnotám hlavne pri ukazovateľoch: dusitanový dusík,  koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, chloroform a Cis 1,2-dichlóretén. Jednotlivé ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221.

V mieste odberu Poprad-Veľká Lomnica boli v roku 2007 sledované len organické látky. Za dvojročie 2006-2007 nespĺňajú odporúčané hodnoty 3 ukazovatele z 11 hodnotených ukazovateľov (tieto  boli sledované len v roku 2006) podľa NV. Ide o ukazovatele zo skupiny nutrientov (amoniakálny dusík, celkový fosfor a dusitanový dusík). Podľa STN spôsobujú V. triedu fosforečnanový fosfor a celkový fosfor, ostatné ukazovatele sa pohybujú v I. až III. triede.

V hraničnom mieste odberu Poprad-Leluchov (rkm 38,4) ide o nové odberové miesto, ktoré vzniklo posunom z rkm 39,0 Poprad-Čirč ktoré bolo sledované do roku 2006. Zo sledovaných 44 ukazovateľov podľa NV 8 nespĺňa odporúčané hodnoty.  Triedy kvality sa pohybujú od I. triedy kvality až po V. triedu kvality. V. triedu kvality spôsobuje sopróbny index biosestónu, ďalšie biologické ukazovatele sú v IV. triede kvality (koliformné baktérie a termotolerantné koliformné baktérie).

V  ďalšom hraničnom mieste odberu Poprad–Piwniczna (rkm 0,0)  podľa NV zo 44 sledovaných ukazovateľov 8 nespĺňa odporúčané hodnoty. Triedy kvality sa pohybujú od I. triedy po IV. triedu kvality. IV. triedu kvality spôsobujú hodnoty koliformných baktérii a termotolerantných baktérii.

Vývoj kvality vybraných ukazovateľov za obdobie 1994-2007 v hraničnom mieste odberu Poprad–Leluchov (rkm 38,4) (do roku 2006 Poprad-Čirč rkm 39,0) zobrazuje obrázok 32. Koncentrácie BSK5(ATM) po výraznom poklese v roku 1998 majú vyrovnaný priebeh. Koncentrácie N-NH4 kolíšu v priebehu sledovaného obdobia s tým, že od roku 2003 majú vyrovnaný priebeh a v roku 2007 výraznejšie klesli. Mierny nárast hodnôt u N-NO3  bol zaznamenaný od roku 2002, napriek tomu sa priemerné ročné koncentrácie N-NO3 v celom období 1994-2007 pohybujú na úrovni II. triedy kvality.